## Slide 1: АУКЦИОН участков под разведку и добычу

## Slide 2: Вступительное предисловие
В условиях трансформации мировой энергетики, роста требований к рациональному использованию природных ресурсов и усиления роли недропользования в обеспечении устойчивого развития, Аукцион участков под разведку и добычу выступает ключевым инструментом реализации государственной политики в сфере недропользования.
Аукцион направлен на формирование системного, научно обоснованного и долгосрочного подхода к рациональному управлению государственным фондом недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Республики Казахстан. Программа разрабатывается на основе комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития сферы недропользования, с учетом глобальных и национальных вызовов, а также стратегических приоритетов социально-экономического развития страны.
Реализация Программы ориентирована на:
обеспечение устойчивого воспроизводства минерально-сырьевой базы;
повышение инвестиционной привлекательности недропользования;
снижение геологических, экономических и экологических рисков;
укрепление экономической, экологической и национальной безопасности государства;
формирование надежной ресурсной основы для долгосрочного социально-экономического благополучия страны.
Все материалы, представленные в рамках данной работы, основаны на анализе исторических отчетных данных Национальной геологической службы (НГС), а также официальных геолого-геофизических, ресурсных и аналитических материалов, формировавшихся на протяжении длительного периода развития геологической отрасли Республики Казахстан.
При этом следует отметить, что указанные исторические отчеты и материалы НГС являются как открытыми для общего доступа, так и конфиденциальные и могут быть приобретены любыми заинтересованными лицами и организациями в установленном законодательством порядке, что обеспечивает прозрачность, проверяемость и научную обоснованность представленных выводов и положений.
Таким образом, Аукцион выступает не только как программный документ, но и как стратегическая платформа, объединяющая государственные интересы, научный потенциал и практические потребности экономики, формируя прочную основу для устойчивого развития Республики Казахстан в долгосрочной перспективе.

## Slide 3
Месторождение под добычу Айыртау-II в Атырауской области
Местоположение: В административном отношении район работ ррасположен в Кызылкогинском районе Атырауской области, в 30 км северо-западнее ж/д станции Мукур. Месторождение открыто в 1993 г. поисковой скважиной 3. По надсолевым отложениям представляет собой брахиантиклинальную складку субширотной ориентации, разделенную тектоническим нарушением на 3 крыла: южное, северо-западное и северо-восточное.
Краткая геологическая информация: В региональном тектоническом отношении относится к юго-восточной части Прикаспийской впадины. Продуктивность установлена в пределах южного крыла структуры в отложениях средней юры, в которых выделены горизонты Ю-I, Ю- II, Ю- III. Интервалы залегания продуктивных горизонтов 120-400 м. Залежи пластовые, сводовые тектонически экранированные. Коллекторы терригенные, поровые, сложены песками и алевролитами с пористостью до 37% и проницаемостью 1,697 мкм2. Эффективная толщина горизонта от 1 до 15 м. Начальные дебиты нефти изменяются от 1,2 до 36 м3/сут. Качественная характеристика нефтей не изучена. Пластовые воды юрского комплекса представлены крепкими рассолами хлоркальциевого типа с плотностью 1107-1154 кг/м3 и минерализацией 142-191 г/л. Режим работы залежей водонапорный. Степень освоения: Месторождение находится в разведке.
В связи с выше описанным рассмотреть возможность доразведки участка на расширение.
Оценка геологических запасов УВС (Протокол №1574-15-П от 2015 г.)
Нефть:
С1 - 342,00 тыс.т. геологические, в том числе – 103,00 тыс.т. извлекаемые;
С2 – 653,00 тыс.т. геологические, в том числе – 196,00 тыс.т. извлекаемые.
Геолого-геофизическая изученность месторождения представлена данными гравиразведки, электроразведки, аэромагнитной съёмки, сейсморазведки, а также буровой изученностью на участке и прилегающим территориям.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: 13890
Список скважин на участке и прилегающих территориях: №3,8,15,А-16
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 43 250 000,0
Общая площадь участка недр - 1,11 км2
Глубина исследования – до подошвы соленосной толщи кунгура
Географические координаты |  |  |  |  |  | 
№точки | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды
1 | 54 | 21 | 9,8 | 48 | 8 | 40
2 | 54 | 21 | 9,9 | 48 | 9 | 0
3 | 54 | 22 | 0 | 48 | 9 | 30
4 | 54 | 22 | 29,8 | 48 | 9 | 10

## Slide 4
Участок под разведку Акоба в Западно-Казахстанской области
Краткая геологическая информация: Участок расположен на западе Прикаспийской впадины на территории Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Сейсмогеологическое строение достаточно не изучена, выполнены сейсморазведочные работы МОВ. В 60-е гг. проведены структурное бурение и пробурены шесть поисково-разведочных скважин глубинами от 1770 м до 2700 м. На основании отдельных региональных профилей поверхность подсолевого палеозоя прогнозируется на глубине 8,5 км. Выявленные солянокупольные структуры Акоба, Акоба Восточная, Нариман и др. занимают северо-западный склон Аралсорского максимума силы тяжести, а по мезозою – восточный борт Жанибекского прогиба.
Нефтегазоносность. В уникальном, не искаженном соляным тектогенезом пермотриасовом разрезе Аралсорской сверхглубокой скважины СГ-1, достигшей глубины 6806 м отмечены прямые признаки нефти и газа, в интервале 6037-3332 м выделены семь объектов для испытания на приток нефти и газа. Многочисленные нефтепроявления встречены в скважине 29-С Акоба Восточная в отложениях средней юры и триаса. Юрский нефтегазоносный комплекс отмечен на Наримановской площади, расположенной на западном перешейке, соединяющем купола Нариман и Акоба Южная. При испытании скважины из песков батского яруса получен приток нефти дебитом 2,3 м3/сут. Нефть малосернистая, парафинистая с удельным весом 824 кг/м3. Высокие газопоказания наблюдались на близрасположенных структурах Порт-Артур (скв.Г-13, Г-14 П-27), Акмамык (скв.Г-1), Болганмола (скв.Г-5). , Аукетайшагыл (скв. Г-1, Г-15, К-16, К-1, К-15), интенсивный газовый выброс произошел в скважине Г-4, пробуренной на юго-восточном крыле структуры Ушкультас. и др. Коллекторы триаса имеют открытую пористость 17,9%, проницаемость пород достигает 217,8 мД, пористость пород юры составляет 26%, проницаемость – 127,5 мД. Многочисленные признаки нефтегазоносности отмечены и в отложениях нижнего мела.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >30 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 21 408 750,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 47 | 44 | 0 | 49 | 10 | 0 | 6 | 47 | 27 | 0 | 49 | 11 | 0
2 | 47 | 33 | 0 | 49 | 10 | 0 | 7 | 47 | 27 | 0 | 49 | 10 | 0
3 | 47 | 33 | 0 | 49 | 12 | 0 | 8 | 47 | 21 | 0 | 49 | 10 | 0
4 | 47 | 28 | 0 | 49 | 12 | 0 | 9 | 47 | 21 | 0 | 49 | 32 | 0
5 | 47 | 28 | 0 | 49 | 11 | 0 | 10 | 47 | 44 | 0 | 49 | 32 | 0
Общая площадь участка недр – 1112,26 км2
Глубина – до -5000 м

## Slide 5
Участок под разведку Сарбулак в Актюбинской области
Краткая геологическая информация: В региональном тектоническом отношении участок приурочен к северо-восточной части внутренней прибортовой зоны Прикаспийской впадины. По данным сейсморазведочных исследований участок относится к поднятию Бестауского выступа. представляющем внутреннюю часть северного борта Прикаспийской впадины и северную часть Астраханско-Актюбинской системы поднятий, разделенных Ново-Алексеевским прогибом, поверхность фундамента ступенчато вдоль разломов погружается вглубь впадины в юго-западном направлении до глубин 14000 м, образуя ряд валов, впадин, приподнятых зон и структурных носов. В подсолевых отложениях выделяется четыре продуктивных карбонатных комплекса: среднедевонский, верхнедевонско-турнейский, визейско-башкирский, московско-артинский, разделенные терригенными средне-верхнедевонскими, малиновско-бобриковским и верейскими комплексами. Коллектора в карбонатных отложениях, в основном, являются продуктами вторичных процессов – выщелачивания, доломитизации и другими, происходящими в органогенных постройках. Признаки нефтегазоносности в отложениях надсолевого комплекса установлены в известняках калиновской свиты. Тип коллектора – порово-трещинный, коллекторами являются преимущественно раннедиагенетические доломиты. Средняя пористость по скважинам составляет 5,7-12,6%.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >55 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам Сусар 1
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 45 758 500,0
Общая площадь участка недр - 2360,86 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 56 | 0 | 0 | 49 | 20 | 0 | 5 | 55 | 37 | 0 | 49 | 59 | 0
2 | 55 | 30 | 0 | 49 | 20 | 0 | 6 | 55 | 39 | 0 | 49 | 59 | 0
3 | 55 | 30 | 0 | 49 | 40 | 0 | 7 | 55 | 39 | 0 | 50 | 0 | 0
4 | 55 | 37 | 0 | 49 | 40 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0

## Slide 6
Участок под разведку Жарлы в Актюбинской области
Местоположение: Участок находится на западе Актюбинской области Казахстана в междуречье Сагиз и Ойыл и расположен близ населенного пункта Карабулак в 40 км к югу от районного центра Байганин и в 320 км от города Актюбинска.
Краткая геологическая информация: В тектоническом отношении площадь участка приурочена к Актюбинской-Астраханской зоне поднятий. Литолого-стратиграфическая характеристика мезо-кайнозойской толщи дана на основании отчетных работ структурного бурения, а подсолевой толщи – скважины П-21 Караулкельды, где стратиграфия дана условно. Площадь участка в нефтегазонсном отношении приурочена к Кызылжарскому нефтегазоносному району Жаркамысско-Темирской нефтегазоносной области. Геологическое строение и нефтегазоносность надсолевой толщи территории неплохо изучено работами мелкого бурения, хотя большинство скважин вскрыли только меловые отложения. Более перспективными в нефтегазоносном отношении являются юрские, триасовые и верхнепермские отложения, которые к сожалению, вскрыты немногими скважинами. Перспективность этих отложений связывается с хорошими коллекторскими свойствами, перемежающихся с непроницаемыми покрышками. Эти обстоятельства служат прямым признаком того, что нефть здесь присутствует и находится в более древних горизонтах. При анализе структурного и картировочного бурения видно, что на всем участке скважины встретили прямые или косвенные признаки нефтегазоносности.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >5 млн. т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: 42700
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 43 985 250,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 55 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 21 | 55 | 44 | 0 | 48 | 34 | 0
2 | 55 | 0 | 0 | 48 | 29 | 0 | 22 | 55 | 44 | 0 | 48 | 32 | 0
3 | 55 | 4 | 0 | 48 | 29 | 0 | 23 | 55 | 45 | 0 | 48 | 32 | 0
4 | 55 | 4 | 0 | 48 | 31 | 0 | 24 | 55 | 45 | 0 | 48 | 29 | 0
5 | 55 | 0 | 0 | 48 | 31 | 0 | 25 | 55 | 41 | 0 | 48 | 29 | 0
6 | 55 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 26 | 55 | 41 | 0 | 48 | 26 | 0
7 | 55 | 45 | 0 | 48 | 50 | 0 | 27 | 55 | 38 | 0 | 48 | 26 | 0
8 | 55 | 45 | 0 | 48 | 48 | 0 | 28 | 55 | 38 | 0 | 48 | 27 | 0
9 | 55 | 42 | 0 | 48 | 48 | 0 | 29 | 55 | 34 | 0 | 48 | 27 | 0
10 | 55 | 42 | 0 | 48 | 46 | 0 | 30 | 55 | 34 | 0 | 48 | 26 | 0
11 | 55 | 44 | 0 | 48 | 46 | 0 | 31 | 55 | 16 | 0 | 48 | 26 | 0
12 | 55 | 44 | 0 | 48 | 44 | 0 | 32 | 55 | 16 | 0 | 48 | 28 | 0
13 | 55 | 40 | 0 | 48 | 44 | 0 | 33 | 55 | 15 | 0 | 48 | 28 | 0
14 | 55 | 40 | 0 | 48 | 42 | 0 | 34 | 55 | 15 | 0 | 48 | 30 | 0
15 | 55 | 45 | 0 | 48 | 42 | 0 | 35 | 55 | 14 | 0 | 48 | 30 | 0
16 | 55 | 45 | 0 | 48 | 38 | 0 | 36 | 55 | 14 | 0 | 48 | 31 | 0
17 | 55 | 43 | 0 | 48 | 38 | 0 | 37 | 55 | 13 | 0 | 48 | 31 | 0
18 | 55 | 43 | 0 | 48 | 36 | 0 | 38 | 55 | 13 | 0 | 48 | 28 | 0
19 | 55 | 45 | 0 | 48 | 36 | 0 | 39 | 55 | 11 | 0 | 48 | 28 | 0
20 | 55 | 45 | 0 | 48 | 34 | 0 | 40 | 55 | 11 | 0 | 48 | 26 | 0
Общая площадь участка недр – 2318,47 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 7
Участок под добычу Сарлы Северное и Южное крыло
в Актюбинской области
Местоположение: Месторождение Сарлы в административном отношении входит в состав Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан. Областной центр г. Актобе расположен в 320 км к северу от месторождения.
Краткая геологическая информация: В тектоническом отношении приурочено к северо-восточному обрамлению Центрально-Прикаспийской депрессии, где широко проявлена соляная тектоника, и расположено на границе двух структурных «относительно-приподнятых» зон (Шубаркудук - Акжарская и Сагизская). Отложения от кунгурских до четвертичных включительно пройдены на всю толщину и изучены многими скважинами. Месторождение Сарлы, согласно схеме нефтегазогеологического районирования надсолевого комплекса находится на границах Сагизского и Шубаркудук - Акжарского нефтегазоносных районов. В этой зоне потенциально нефтеносными являются надсолевые отложения, а именно коллектора нижнего мела, юры, триаса и частично верхней перми. Многолетними исследованиями установлено, что формирование скоплений углеводородов в верхней части осадочного чехла обусловлено процессами миграции их из подсолевых отложений. Нефтеносность структуры Сарлы установлена получением притока нефти дебитом 6,3 м3/сут в скважине 1 (Южное крыло) в 2006 г. из среднеюрских отложений. По результатам разведочного разбуривания, детальной попластовой корреляции с привлечением данных опробования и интерпретации материалов ГИС, в разрезе структуры Сарлы в надсолевом комплексе выявлено 3 нефтеносных горизонта в пределах 2-х структурных элементов.
В средней юре 2 нефтяных горизонта:
- горизонт Ю-II на южном крыле блок III, IV
- горизонт Ю-III на южном крыле блок IV, на северном крыле блок II;
- в среднем триасе один нефтяной горизонт Т2 на северном крыле блок II.
Всего по месторождению геологические запасы нефти С1+С2 составили 1073 тыс .т.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: 000
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 43 250 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 55 | 36 | 0 | 48 | 13 | 0 | 4 | 55 | 33 | 0 | 48 | 12 | 0
2 | 55 | 35 | 0 | 48 | 13 | 0 | 5 | 55 | 33 | 0 | 48 | 14 | 0
3 | 55 | 35 | 0 | 48 | 12 | 0 | 6 | 55 | 36 | 0 | 48 | 14 | 0
Общая площадь участка недр – 11,48 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 8
Участок под разведку Каратусай в Актюбинской области
Местоположение: В административном отношении входит в состав Актюбинской области и расположен к северо-западу от города Актобе.
Краткая геологическая информация: В тектоническом строении района работ принимают участие несколько структурных комплексов, образовавшихся в различные фазы тектогенеза, и отличающихся друг от друга степенью дислоцированностью слоев пород. Наиболее древним комплексом является сформировавшийся в нижне-среднетриасовое время. Более молодой является верхнетриасовый комплекс сформировавшийся в нижнеюрское время и самым молодым является комплекс пород, начиная от средней юры, заканчивая современными отложениями. В районе работ давно известен выход жидкой нефти и газа, приуроченных к породам кунгурского яруса. Крелиусными скважинами, вскрывшими мезозой, нефтяные признаками отмечены в К-13 и К-14, о глубинной нефтеносности района можно судить по глубоким скважинам. Окончательных данных о нефтеносности отложений на участке не получено, так как скважины из-за сложных аварий не вскрыли артинские отложения, с которыми связывают промышленную нефтеносность Актюбинского Приуралья. Но нужно отметить следующее, в скважине №5-а при вскрытии переходной песчано-глинистой толщи, отмечены нефтяные признаки в интервале 1049-1153м, нефтяные признаки встречены в известковистых довольно плотных песчаниках. В скважине №9 нефтяные признаки встречены в верхне-кунгурских отложениях.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам на соседнем участке Жуса 5, Жуса-Каратусай 11
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 57 | 37 | 0 | 50 | 42 | 0 | 4 | 57 | 31 | 0 | 50 | 44 | 0
2 | 57 | 32 | 0 | 50 | 42 | 0 | 5 | 57 | 31 | 0 | 50 | 49 | 0
3 | 57 | 32 | 0 | 50 | 44 | 0 | 6 | 57 | 37 | 0 | 50 | 49 | 0
Общая площадь участка недр – 87,22 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 9
Участок под добычу месторождение Донгелексор в Актюбинской области
Местоположение: В административном отношении расположено в Байганинском районе Актюбинской области.
Краткая геологическая информация: до конца 40-ы годов на участке Донгелексор проводились разрозненные геологосьемочные работы, к началу 50-х годов в районе изученных месторождений была проведена геологическая сьемка. Выявляемые или подтверждаемые этими работами поверхностные выходы НБП оценивались только как прямые признаки возможной нефтеносности глубоко залегающих горизонтов. На Донгелексоре в 40-е годы бурились поисковые скважины на нефть. Непосредственно в пределах площади месторождения НБП пройдена глубокая скважина Г-1, где отмеченный по керну из этой скважины пласт «закированного» песка. Мощность залежи НБП по данным бурения, 0.6-2.8 м, мощность вскрыши до 6 м, полученные материалы позволили значительно расширить площадь распространения НБП. В региональном плане месторождения НБП Донгелексор расположен в пределах солянокупольной области Прикаспийской впадины. Промышленные залежи НБП приурочены к надсолевому комплексу, а особенности их формирования, залегания и закономерности пространственного размещения обусловлены характером солянокупольной тектоники района. По большинству исследований НБП образовались на месте залежей нормальных нефтей в результате воздействия на них процессов биодеградации и различных факторов зоны гипергенеза. Особенности размещения и форма бывших нефтяных залежей свидетельствуют о том, что возникли они в результате перетоков жидких УВ из подсолевых отложений. Каналами миграции служили зоны активного проявления глубинной дизьюнктивной тектоники в верхней части осадочного чехла. При этом глубинные разломные дислокации предопределили формирование активных анмальных мульд и сопряженных с ними соляных куполов. Последние и служили ловушками для эмигрантов углеводородного ряда. Активизация этих процессов в дальнейшем приводила к деградации нефтяных скоплений и превращению их в залежи НБП. Также на участке Донгелексор перспективным направлениями дальнейших исследований можно считать продолжение поисковых работ на север, здесь скважинами 426 и 462 вскрыты максимальные мощности аптского битуминозного горизонта, а ВБК вскрытый в скважине 462 позволяет распространить залежь ПБ по крайней мере к востоку.
Прогнозная оценка геологических ресурсов на участке: -
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 43 250 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 55 | 39 | 25 | 47 | 56 | 0 | 5 | 55 | 38 | 58 | 47 | 55 | 10
2 | 55 | 39 | 8 | 47 | 56 | 0 | 6 | 55 | 39 | 6 | 47 | 55 | 0
3 | 55 | 38 | 56 | 47 | 55 | 45 | 7 | 55 | 39 | 20 | 47 | 55 | 0
4 | 55 | 38 | 56 | 47 | 55 | 25 | 8 | 55 | 39 | 28 | 47 | 55 | 17
Общая площадь участка недр – 1,04 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 10
Участок под разведку Ащисай Восточный в Кызылординской,
Улытауской областях
Местоположение: В административном отношении месторождение находится в Теренозекском районе Кызылординской области. Расстояние до областного центра г. Кызылорда 150 км.
Краткая геологическая информация: В тектоническом отношении участок расположен в северной части Ащисайского поднятия, занимающего центральную часть одноименной горст-антиклинали, разделяющей Акшабулакскую и Бозингенскую грабен – синклинали Пробуренными скважинами на соседней территории вскрыт комплекс отложений домезозойского основания, на которых с региональным стратиграфическим несогласием залегает верхнеюрские и мел-палеогеновые отложения, отличающиеся тектоническим режимом формирования. Коллекторами в меловых и юрских горизонтах являются пески, песчаники и алевролиты, пелитовая составляющая которых по данным керна не превышает для мела 36,5%, для юры - 38%. Содержание карбонатного цемента, в основном меняется от 0 до 38%. Литологическая характеристика и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов меловых отложений изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 39%, проницаемость от 1 до 5000 мД, в юрских отложениях изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 30%, проницаемость от 1 до 3200 мД. Участок приурочен к Южно - Торгайской нефтегазоносной зоне, где установлены залежи углеводородов в отложениях нижнего мела, средней и верхней юры. Развитие коллекторов в разрезе нижнеюрского комплекса и наличие нефтенасыщенного керна в отдельных скважинах свидетельствуют об их перспективности. На отдельных площадях (Кызылкия, Акшабулак, Кенлык) в ряде скважин выявлены нефтегазоносность отложений фундамента (ее выветренной части). На соседнем месторождении Ащисай пробуренными скважинами установлены залежи нефти в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях. В отложениях нижнего мела и верхней юры прослеживаются продуктивные горизонты: М-I, М-II, Ю-0, Ю-0-1, Ю-0-2, Ю-I (пласты А, Б), Ю-II (пласт А) на центральном участке, Ю-0, Ю-0/, Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV на западном участке, где горизонт Ю-I в свою очередь подразделяется на пласты А, Б, горизонты Ю-II, Ю-III - на пласты А, Б, В.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >15 млн. т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам Ащисай 12.
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Общая площадь участка недр - 59,60 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 66 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 11 | 65 | 58 | 0 | 46 | 8 | 0
2 | 66 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 12 | 65 | 58 | 0 | 46 | 9 | 0
3 | 66 | 1 | 0 | 46 | 14 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 46 | 9 | 0
4 | 66 | 1 | 0 | 46 | 12 | 0 | 14 | 66 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0
5 | 66 | 2 | 0 | 46 | 12 | 0 | 15 | 65 | 59 | 0 | 46 | 11 | 0
6 | 66 | 2 | 0 | 46 | 10 | 0 | 16 | 65 | 59 | 0 | 46 | 13 | 0
7 | 66 | 3 | 0 | 46 | 10 | 0 | 17 | 65 | 58 | 0 | 46 | 13 | 0
8 | 66 | 3 | 0 | 46 | 7 | 0 | 18 | 65 | 58 | 0 | 46 | 15 | 0
9 | 65 | 59 | 0 | 46 | 7 | 0 | 19 | 65 | 59 | 0 | 46 | 15 | 0
10 | 65 | 59 | 0 | 46 | 8 | 0 | 20 | 65 | 59 | 0 | 46 | 16 | 0

## Slide 11
Участок под разведку Арал Северный-1 в Кызылординской,
Актюбинской областях
Краткая геологическая информация: В тектоническом отношении участок расположен в северной части Ащисайского поднятия, занимающего центральную часть одноименной горст-антиклинали, разделяющей Акшабулакскую и Бозингенскую грабен – синклинали Пробуренными скважинами на соседней территории вскрыт комплекс отложений домезозойского основания, на которых с региональным стратиграфическим несогласием залегает верхнеюрские и мел-палеогеновые отложения, отличающиеся тектоническим режимом формирования. Коллекторами в меловых и юрских горизонтах являются пески, песчаники и алевролиты, пелитовая составляющая которых по данным керна не превышает для мела 36,5%, для юры - 38%. Содержание карбонатного цемента, в основном меняется от 0 до 38%. Литологическая характеристика и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов меловых отложений изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 39%, проницаемость от 1 до 5000 мД, в юрских отложениях изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 30%, проницаемость от 1 до 3200 мД. Участок приурочен к Южно - Торгайской нефтегазоносной зоне, где установлены залежи углеводородов в отложениях нижнего мела, средней и верхней юры. Развитие коллекторов в разрезе нижнеюрского комплекса и наличие нефтенасыщенного керна в отдельных скважинах свидетельствуют об их перспективности. На отдельных площадях (Кызылкия, Акшабулак, Кенлык) в ряде скважин выявлены нефтегазоносность отложений фундамента (ее выветренной части).
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >25 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам на соседнем участке Арал 1.
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 25 041 750,0
Общая площадь участка недр – 1366,06 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 60 | 48 | 0 | 46 | 46 | 0 | 22 | 60 | 45 | 0 | 46 | 39 | 0 | 43 | 60 | 23 | 0 | 46 | 38 | 0
2 | 60 | 40 | 0 | 46 | 46 | 0 | 23 | 60 | 45 | 0 | 46 | 38 | 0 | 44 | 60 | 22 | 0 | 46 | 38 | 0
3 | 60 | 40 | 0 | 46 | 47 | 0 | 24 | 60 | 42 | 0 | 46 | 38 | 0 | 45 | 60 | 22 | 0 | 46 | 40 | 0
4 | 60 | 33 | 0 | 46 | 47 | 0 | 25 | 60 | 42 | 0 | 46 | 37 | 0 | 46 | 60 | 21 | 0 | 46 | 40 | 0
5 | 60 | 33 | 0 | 46 | 50 | 0 | 26 | 60 | 40 | 0 | 46 | 37 | 0 | 47 | 60 | 21 | 0 | 46 | 41 | 0
6 | 60 | 28 | 0 | 46 | 50 | 0 | 27 | 60 | 40 | 0 | 46 | 36 | 0 | 48 | 60 | 20 | 0 | 46 | 41 | 0
7 | 60 | 28 | 0 | 46 | 47 | 0 | 28 | 60 | 38 | 0 | 46 | 36 | 0 | 49 | 60 | 20 | 0 | 46 | 42 | 0
8 | 60 | 29 | 0 | 46 | 47 | 0 | 29 | 60 | 38 | 0 | 46 | 35 | 0 | 50 | 60 | 19 | 0 | 46 | 42 | 0
9 | 60 | 29 | 0 | 46 | 46 | 0 | 30 | 60 | 32 | 0 | 46 | 35 | 0 | 51 | 60 | 19 | 0 | 46 | 43 | 0
10 | 60 | 31 | 0 | 46 | 46 | 0 | 31 | 60 | 32 | 0 | 46 | 36 | 0 | 52 | 60 | 15 | 0 | 46 | 43 | 0
11 | 60 | 31 | 0 | 46 | 44 | 0 | 32 | 60 | 30 | 0 | 46 | 36 | 0 | 53 | 60 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0
12 | 60 | 34 | 0 | 46 | 44 | 0 | 33 | 60 | 30 | 0 | 46 | 37 | 0 | 54 | 60 | 33 | 0 | 47 | 0 | 0
13 | 60 | 34 | 0 | 46 | 43 | 0 | 34 | 60 | 29 | 0 | 46 | 37 | 0 | 55 | 60 | 33 | 0 | 46 | 54 | 0
14 | 60 | 37 | 0 | 46 | 43 | 0 | 35 | 60 | 29 | 0 | 46 | 38 | 0 | 56 | 60 | 36 | 0 | 46 | 54 | 0
15 | 60 | 37 | 0 | 46 | 42 | 0 | 36 | 60 | 27 | 0 | 46 | 38 | 0 | 57 | 60 | 36 | 0 | 46 | 55 | 0
16 | 60 | 39 | 0 | 46 | 42 | 0 | 37 | 60 | 27 | 0 | 46 | 34 | 0 | 58 | 60 | 39 | 0 | 46 | 55 | 0
17 | 60 | 39 | 0 | 46 | 41 | 0 | 38 | 60 | 26 | 0 | 46 | 34 | 0 | 59 | 60 | 39 | 0 | 46 | 57 | 0
18 | 60 | 41 | 0 | 46 | 41 | 0 | 39 | 60 | 26 | 0 | 46 | 33 | 0 | 60 | 60 | 45 | 0 | 46 | 57 | 0
19 | 60 | 41 | 0 | 46 | 40 | 0 | 40 | 60 | 24 | 0 | 46 | 33 | 0 | 61 | 60 | 45 | 0 | 46 | 59 | 0
20 | 60 | 43 | 0 | 46 | 40 | 0 | 41 | 60 | 24 | 0 | 46 | 36 | 0 | 62 | 60 | 48 | 0 | 46 | 59 | 0
21 | 60 | 43 | 0 | 46 | 39 | 0 | 42 | 60 | 23 | 0 | 46 | 36 | 0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
Участок под разведку Арал Северный-2 в Кызылординской области
Краткая геологическая информация: В тектоническом отношении участок расположен в северной части Ащисайского поднятия, занимающего центральную часть одноименной горст-антиклинали, разделяющей Акшабулакскую и Бозингенскую грабен – синклинали Пробуренными скважинами на соседней территории вскрыт комплекс отложений домезозойского основания, на которых с региональным стратиграфическим несогласием залегает верхнеюрские и мел-палеогеновые отложения, отличающиеся тектоническим режимом формирования. Коллекторами в меловых и юрских горизонтах являются пески, песчаники и алевролиты, пелитовая составляющая которых по данным керна не превышает для мела 36,5%, для юры - 38%. Содержание карбонатного цемента, в основном меняется от 0 до 38%. Литологическая характеристика и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов меловых отложений изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 39%, проницаемость от 1 до 5000 мД, в юрских отложениях изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 30%, проницаемость от 1 до 3200 мД. Участок приурочен к Южно - Торгайской нефтегазоносной зоне, где установлены залежи углеводородов в отложениях нижнего мела, средней и верхней юры. Развитие коллекторов в разрезе нижнеюрского комплекса и наличие нефтенасыщенного керна в отдельных скважинах свидетельствуют об их перспективности. На отдельных площадях (Кызылкия, Акшабулак, Кенлык) в ряде скважин выявлены нефтегазоносность отложений фундамента (ее выветренной части).
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >65 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам Арал 1
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 61 285 250,0
Общая площадь участка недр – 3345,84 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 61 | 30 | 0 | 47 | 0 | 0 | 29 | 61 | 24 | 0 | 46 | 28 | 0 | 57 | 61 | 14 | 0 | 46 | 31 | 0
2 | 61 | 30 | 0 | 46 | 57 | 0 | 30 | 61 | 24 | 0 | 46 | 30 | 0 | 58 | 61 | 14 | 0 | 46 | 29 | 0
3 | 61 | 35 | 0 | 46 | 57 | 0 | 31 | 61 | 23 | 0 | 46 | 30 | 0 | 59 | 61 | 11 | 0 | 46 | 29 | 0
4 | 61 | 35 | 0 | 46 | 54 | 0 | 32 | 61 | 23 | 0 | 46 | 32 | 0 | 60 | 61 | 11 | 0 | 46 | 28 | 0
5 | 61 | 41 | 0 | 46 | 54 | 0 | 33 | 61 | 25 | 0 | 46 | 32 | 0 | 61 | 61 | 4 | 0 | 46 | 28 | 0
6 | 61 | 41 | 0 | 46 | 52 | 0 | 34 | 61 | 25 | 0 | 46 | 33 | 0 | 62 | 61 | 4 | 0 | 46 | 29 | 0
7 | 61 | 35 | 0 | 46 | 52 | 0 | 35 | 61 | 27 | 0 | 46 | 33 | 0 | 63 | 60 | 53 | 0 | 46 | 29 | 0
8 | 61 | 35 | 0 | 46 | 50 | 0 | 36 | 61 | 27 | 0 | 46 | 31 | 0 | 64 | 60 | 53 | 0 | 46 | 30 | 0
9 | 61 | 36 | 0 | 46 | 50 | 0 | 37 | 61 | 29 | 0 | 46 | 31 | 0 | 65 | 60 | 52 | 0 | 46 | 30 | 0
10 | 61 | 36 | 0 | 46 | 46 | 0 | 38 | 61 | 29 | 0 | 46 | 36 | 0 | 66 | 60 | 52 | 0 | 46 | 31 | 0
11 | 61 | 42 | 0 | 46 | 46 | 0 | 39 | 61 | 30 | 0 | 46 | 36 | 0 | 67 | 60 | 51 | 0 | 46 | 31 | 0
12 | 61 | 42 | 0 | 46 | 44 | 0 | 40 | 61 | 30 | 0 | 46 | 37 | 0 | 68 | 60 | 51 | 0 | 46 | 32 | 0
13 | 61 | 47 | 0 | 46 | 44 | 0 | 41 | 61 | 32 | 0 | 46 | 37 | 0 | 69 | 60 | 50 | 0 | 46 | 32 | 0
14 | 61 | 47 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 | 61 | 32 | 0 | 46 | 39 | 0 | 70 | 60 | 50 | 0 | 46 | 33 | 0
15 | 61 | 45 | 0 | 46 | 42 | 0 | 43 | 61 | 33 | 0 | 46 | 39 | 0 | 71 | 60 | 49 | 0 | 46 | 33 | 0
16 | 61 | 45 | 0 | 46 | 40 | 0 | 44 | 61 | 33 | 0 | 46 | 42 | 0 | 72 | 60 | 49 | 0 | 46 | 35 | 0
17 | 61 | 46 | 0 | 46 | 40 | 0 | 45 | 61 | 27 | 0 | 46 | 42 | 0 | 73 | 60 | 51 | 0 | 46 | 35 | 0
18 | 61 | 46 | 0 | 46 | 33 | 0 | 46 | 61 | 27 | 0 | 46 | 41 | 0 | 74 | 60 | 51 | 0 | 46 | 38 | 0
19 | 61 | 45 | 0 | 46 | 33 | 0 | 47 | 61 | 22 | 0 | 46 | 41 | 0 | 75 | 60 | 50 | 0 | 46 | 38 | 0
20 | 61 | 45 | 0 | 46 | 28 | 0 | 48 | 61 | 22 | 0 | 46 | 40 | 0 | 76 | 60 | 50 | 0 | 46 | 46 | 0
21 | 61 | 41 | 0 | 46 | 28 | 0 | 49 | 61 | 17 | 0 | 46 | 40 | 0 | 77 | 60 | 48 | 0 | 46 | 46 | 0
22 | 61 | 41 | 0 | 46 | 29 | 0 | 50 | 61 | 17 | 0 | 46 | 37 | 0 | 78 | 60 | 48 | 0 | 46 | 59 | 0
23 | 61 | 38 | 0 | 46 | 29 | 0 | 51 | 61 | 15 | 0 | 46 | 37 | 0 | 79 | 60 | 52 | 0 | 46 | 59 | 0
24 | 61 | 38 | 0 | 46 | 28 | 0 | 52 | 61 | 15 | 0 | 46 | 36 | 0 | 80 | 60 | 52 | 0 | 47 | 0 | 0
25 | 61 | 36 | 0 | 46 | 28 | 0 | 53 | 61 | 11 | 0 | 46 | 36 | 0 | 81 | 61 | 17 | 0 | 47 | 0 | 0
26 | 61 | 36 | 0 | 46 | 31 | 0 | 54 | 61 | 11 | 0 | 46 | 33 | 0 | 82 | 61 | 17 | 0 | 46 | 58 | 0
27 | 61 | 33 | 0 | 46 | 31 | 0 | 55 | 61 | 13 | 0 | 46 | 33 | 0 | 83 | 61 | 22 | 0 | 46 | 58 | 0
28 | 61 | 33 | 0 | 46 | 28 | 0 | 56 | 61 | 13 | 0 | 46 | 31 | 0 | 84 | 61 | 22 | 0 | 47 | 0 | 0

## Slide 13
Участок под разведку Арал Южный в Кызылординской области
Краткая геологическая информация: В тектоническом отношении участок расположен в северной части Ащисайского поднятия, занимающего центральную часть одноименной горст-антиклинали, разделяющей Акшабулакскую и Бозингенскую грабен – синклинали Пробуренными скважинами на соседней территории вскрыт комплекс отложений домезозойского основания, на которых с региональным стратиграфическим несогласием залегает верхнеюрские и мел-палеогеновые отложения, отличающиеся тектоническим режимом формирования. Коллекторами в меловых и юрских горизонтах являются пески, песчаники и алевролиты, пелитовая составляющая которых по данным керна не превышает для мела 36,5%, для юры - 38%. Содержание карбонатного цемента, в основном меняется от 0 до 38%. Литологическая характеристика и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов меловых отложений изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 39%, проницаемость от 1 до 5000 мД, в юрских отложениях изменяются в следующих пределах: пористость от 15% до 30%, проницаемость от 1 до 3200 мД. Участок приурочен к Южно - Торгайской нефтегазоносной зоне, где установлены залежи углеводородов в отложениях нижнего мела, средней и верхней юры. Развитие коллекторов в разрезе нижнеюрского комплекса и наличие нефтенасыщенного керна в отдельных скважинах свидетельствуют об их перспективности. На отдельных площадях (Кызылкия, Акшабулак, Кенлык) в ряде скважин выявлены нефтегазоносность отложений фундамента (ее выветренной части).
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >60 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам Орал 1, Сарашыганак А-2
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 67 686 250,0
Общая площадь участка недр – 3749,69 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 61 | 38 | 0 | 46 | 28 | 0 | 32 | 61 | 12 | 0 | 45 | 35 | 0 | 63 | 60 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0
2 | 61 | 38 | 0 | 46 | 27 | 0 | 33 | 61 | 14 | 0 | 45 | 35 | 0 | 64 | 60 | 50 | 0 | 46 | 5 | 0
3 | 61 | 40 | 0 | 46 | 27 | 0 | 34 | 61 | 14 | 0 | 45 | 36 | 0 | 65 | 60 | 54 | 0 | 46 | 5 | 0
4 | 61 | 40 | 0 | 46 | 13 | 0 | 35 | 61 | 16 | 0 | 45 | 36 | 0 | 66 | 60 | 54 | 0 | 46 | 7 | 0
5 | 61 | 37 | 0 | 46 | 13 | 0 | 36 | 61 | 16 | 0 | 45 | 37 | 0 | 67 | 60 | 56 | 0 | 46 | 7 | 0
6 | 61 | 37 | 0 | 46 | 10 | 0 | 37 | 61 | 17 | 0 | 45 | 37 | 0 | 68 | 60 | 56 | 0 | 46 | 8 | 0
7 | 61 | 35 | 0 | 46 | 10 | 0 | 38 | 61 | 17 | 0 | 45 | 42 | 0 | 69 | 60 | 57 | 0 | 46 | 8 | 0
8 | 61 | 35 | 0 | 46 | 8 | 0 | 39 | 61 | 16 | 0 | 45 | 42 | 0 | 70 | 60 | 57 | 0 | 46 | 9 | 0
9 | 61 | 27 | 0 | 46 | 8 | 0 | 40 | 61 | 16 | 0 | 45 | 45 | 0 | 71 | 60 | 59 | 0 | 46 | 9 | 0
10 | 61 | 27 | 0 | 46 | 6 | 0 | 41 | 61 | 18 | 0 | 45 | 45 | 0 | 72 | 60 | 59 | 0 | 46 | 10 | 0
11 | 61 | 31 | 0 | 46 | 6 | 0 | 42 | 61 | 18 | 0 | 45 | 46 | 0 | 73 | 61 | 4 | 0 | 46 | 10 | 0
12 | 61 | 31 | 0 | 46 | 3 | 0 | 43 | 61 | 19 | 0 | 45 | 46 | 0 | 74 | 61 | 4 | 0 | 46 | 11 | 0
13 | 61 | 30 | 0 | 46 | 3 | 0 | 44 | 61 | 19 | 0 | 45 | 50 | 0 | 75 | 61 | 6 | 0 | 46 | 11 | 0
14 | 61 | 30 | 0 | 45 | 46 | 0 | 45 | 61 | 18 | 0 | 45 | 50 | 0 | 76 | 61 | 6 | 0 | 46 | 12 | 0
15 | 61 | 27 | 0 | 45 | 46 | 0 | 46 | 61 | 18 | 0 | 45 | 52 | 0 | 77 | 61 | 7 | 0 | 46 | 12 | 0
16 | 61 | 27 | 0 | 45 | 43 | 0 | 47 | 61 | 17 | 0 | 45 | 52 | 0 | 78 | 61 | 7 | 0 | 46 | 13 | 0
17 | 61 | 28 | 0 | 45 | 43 | 0 | 48 | 61 | 17 | 0 | 45 | 53 | 0 | 79 | 61 | 13 | 0 | 46 | 13 | 0
18 | 61 | 28 | 0 | 45 | 42 | 0 | 49 | 61 | 15 | 0 | 45 | 53 | 0 | 80 | 61 | 13 | 0 | 46 | 14 | 0
19 | 61 | 29 | 0 | 45 | 42 | 0 | 50 | 61 | 15 | 0 | 45 | 54 | 0 | 81 | 61 | 14 | 0 | 46 | 14 | 0
20 | 61 | 29 | 0 | 45 | 41 | 0 | 51 | 61 | 13 | 0 | 45 | 54 | 0 | 82 | 61 | 14 | 0 | 46 | 15 | 0
21 | 61 | 30 | 0 | 45 | 41 | 0 | 52 | 61 | 13 | 0 | 45 | 55 | 0 | 83 | 61 | 15 | 0 | 46 | 15 | 0
22 | 61 | 30 | 0 | 45 | 20 | 0 | 53 | 61 | 11 | 0 | 45 | 55 | 0 | 84 | 61 | 15 | 0 | 46 | 17 | 0
23 | 61 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 54 | 61 | 11 | 0 | 45 | 56 | 0 | 85 | 61 | 17 | 0 | 46 | 17 | 0
24 | 61 | 0 | 0 | 45 | 31 | 0 | 55 | 61 | 9 | 0 | 45 | 56 | 0 | 86 | 61 | 17 | 0 | 46 | 20 | 0
25 | 61 | 1 | 0 | 45 | 31 | 0 | 56 | 61 | 9 | 0 | 45 | 57 | 0 | 87 | 61 | 18 | 0 | 46 | 20 | 0
26 | 61 | 1 | 0 | 45 | 32 | 0 | 57 | 61 | 7 | 0 | 45 | 57 | 0 | 88 | 61 | 18 | 0 | 46 | 28 | 0
27 | 61 | 8 | 0 | 45 | 32 | 0 | 58 | 61 | 7 | 0 | 46 | 6 | 0 | 89 | 61 | 30 | 0 | 46 | 28 | 0
28 | 61 | 8 | 0 | 45 | 33 | 0 | 59 | 61 | 4 | 0 | 46 | 6 | 0 | 90 | 61 | 30 | 0 | 46 | 26 | 0
29 | 61 | 10 | 0 | 45 | 33 | 0 | 60 | 61 | 4 | 0 | 46 | 3 | 0 | 91 | 61 | 33 | 0 | 46 | 26 | 0
30 | 61 | 10 | 0 | 45 | 34 | 0 | 61 | 61 | 2 | 0 | 46 | 3 | 0 | 92 | 61 | 33 | 0 | 46 | 28 | 0
31 | 61 | 12 | 0 | 45 | 34 | 0 | 62 | 61 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Участок под разведку Бестакыр Южный в Улытауской области
Краткая геологическая информация: В качестве региональных покрышек в пределах Южно-Торгайского ОБ выступают глинисто-аргиллитовые толщи палеогена, верхнего мела, нижнего мела и верхней юры. Роль зональных покрышек выполняют как отдельные глинисто-аргиллитовые пост-среднеюрские образования, так и аргиллитовые толщи нижне-среднеюрских отложений, развитые в основном в контурах (внутренних частях) грабен-синклинали. В ранге региональных коллекторов выступают верхнеальбско-сеноманские песчаные горизонты, базальные песчано-конгломератовые толщи арыскумского горизонта нижнего мела, а также песчано-алевролитовые горизонты кумкольской свиты верхней юры. В качестве зонально-локальных выступают главным образом нижне-среднеюрские песчано-конгломератовые толщи, развитые в пределах грабен-синклиналей (рифтов) и в зонах их выклинивания вдоль межрифтовых выступов (горст-антиклинали). Нижний нефтегазоносный подкомплекс охватывает две свиты: сазымбайскую и айбалинскую, представленные, соответственно, песчано-конгломератовой и алевро-песчано-аргиллитовой толщами. В отложениях айбалинской свиты установлены пачки с активными газопроявлениями (скважина 1-П Арыскум, Дощан-2), а в скважине Дощан-5 пачки переслаивания аргиллитов и песчаников с коэффициентом открытой пористости Коп=16-20% в интервалах 2000-2004м и 2012-2015м получен фонтанный приток нефти с газом дебитом Он=24,8м3/сут и Ог=3,3т.м3/сут. Средний нефтегазоносный подкомплекс приурочен к толще, стратиграфический объединяющей отложения дощанской и карагансайской свит. Из песчаников дощанской свиты получены промышленные притоки газа на структуре Нуралы (скв. №3, интервалы 2337-2345м, 2359-2361м и 2366-2370м) дебитом 24,4 т.м3/сут на 9мм щтуцере, а также нефти и газа на структуре Майбулак (скважины №1, 5 и 9) и нефти на месторождений Кумколь и др. Нефтегазоносность нижнемелового (неокомского) комплекса подтверждена открытием залежей нефти и газа на месторождениях Кумколь, Аксай, Кызылкия и Нуралы и залежей газа на месторождениях Арыскум и Коныс. Из отложений верхнего неокома (скважина 1-п Бектас, интервал 962-974м) получен приток высоковязкой нефти с низким газовым фактором дебитом на 7мм штуцере, равным 29,1 м3/с.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >5 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам Сорбулак 3
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): -
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 68 | 16 | 0 | 46 | 1 | 0 | 6 | 67 | 57 | 0 | 46 | 40 | 0
2 | 67 | 16 | 0 | 46 | 1 | 0 | 7 | 67 | 57 | 0 | 46 | 58 | 0
3 | 67 | 16 | 0 | 46 | 11 | 0 | 8 | 68 | 15 | 0 | 46 | 58 | 0
4 | 67 | 40 | 0 | 46 | 11 | 0 | 9 | 68 | 15 | 0 | 46 | 56 | 0
5 | 67 | 40 | 0 | 46 | 40 | 0 | 10 | 68 | 16 | 0 | 46 | 56 | 0
Общая площадь участка недр – 4707,15 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 15
Участок под разведку Бестакыр Северный в Улытауской области
Краткая геологическая информация: В качестве региональных покрышек в пределах Южно-Торгайского ОБ выступают глинисто-аргиллитовые толщи палеогена, верхнего мела, нижнего мела и верхней юры. Роль зональных покрышек выполняют как отдельные глинисто-аргиллитовые пост-среднеюрские образования, так и аргиллитовые толщи нижне-среднеюрских отложений, развитые в основном в контурах (внутренних частях) грабен-синклинали. В ранге региональных коллекторов выступают верхнеальбско-сеноманские песчаные горизонты, базальные песчано-конгломератовые толщи арыскумского горизонта нижнего мела, а также песчано-алевролитовые горизонты кумкольской свиты верхней юры. В качестве зонально-локальных выступают главным образом нижне-среднеюрские песчано-конгломератовые толщи, развитые в пределах грабен-синклиналей (рифтов) и в зонах их выклинивания вдоль межрифтовых выступов (горст-антиклинали). Нижний нефтегазоносный подкомплекс охватывает две свиты: сазымбайскую и айбалинскую, представленные, соответственно, песчано-конгломератовой и алевро-песчано-аргиллитовой толщами. В отложениях айбалинской свиты установлены пачки с активными газопроявлениями (скважина 1-П Арыскум, Дощан-2), а в скважине Дощан-5 пачки переслаивания аргиллитов и песчаников с коэффициентом открытой пористости Коп=16-20% в интервалах 2000-2004м и 2012-2015м получен фонтанный приток нефти с газом дебитом Он=24,8м3/сут и Ог=3,3т.м3/сут. Средний нефтегазоносный подкомплекс приурочен к толще, стратиграфический объединяющей отложения дощанской и карагансайской свит. Из песчаников дощанской свиты получены промышленные притоки газа на структуре Нуралы (скв. №3, интервалы 2337-2345м, 2359-2361м и 2366-2370м) дебитом 24,4 т.м3/сут на 9мм щтуцере, а также нефти и газа на структуре Майбулак (скважины №1, 5 и 9) и нефти на месторождений Кумколь и др. Нефтегазоносность нижнемелового (неокомского) комплекса подтверждена открытием залежей нефти и газа на месторождениях Кумколь, Аксай, Кызылкия и Нуралы и залежей газа на месторождениях Арыскум и Коныс. Из отложений верхнего неокома (скважина 1-п Бектас, интервал 962-974м) получен приток высоковязкой нефти с низким газовым фактором дебитом на 7мм штуцере, равным 29,1 м3/с.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >5 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам Сорбулак 3
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге):-
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 68 | 16 | 0 | 46 | 1 | 0 | 6 | 67 | 57 | 0 | 46 | 40 | 0
2 | 67 | 16 | 0 | 46 | 1 | 0 | 7 | 67 | 57 | 0 | 46 | 58 | 0
3 | 67 | 16 | 0 | 46 | 11 | 0 | 8 | 68 | 15 | 0 | 46 | 58 | 0
4 | 67 | 40 | 0 | 46 | 11 | 0 | 9 | 68 | 15 | 0 | 46 | 56 | 0
5 | 67 | 40 | 0 | 46 | 40 | 0 | 10 | 68 | 16 | 0 | 46 | 56 | 0
Общая площадь участка недр – 4707,15 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 16
Участок под разведку Талап 4 в Улытауской области
Краткая геологическая информация: В качестве региональных покрышек в пределах Южно-Торгайского ОБ выступают глинисто-аргиллитовые толщи палеогена, верхнего мела, нижнего мела и верхней юры. Ассоциации коллекторских и флюидоупорных горизонтов, содержащие скопления углеводородов, в целом формируют нефтегазоносные комплексы. В Южно-Торгайском ОБ они представлены несколькими типами: региональными комплексами, субкомплексами и зональными комплексами. В его пределах за региональный нефтегазоносный - принимается юрский, в качестве субкомплексов – нижнемеловой, связанный с базальными толщами мезозоя и подстилающими дезинтегрированными домезозойскими образованиями, а в качестве зонально-локального субкомплекса - верхнепалеозойские карбонатно-терригенные отложения, сформированные дезинтегрированными толщами выступов фундамента. Нижний юрский нефтегазоносный подкомплекс охватывает две свиты: сазымбайскую и айбалинскую, представленные, соответственно, песчано-конгломератовой и алевро-песчано-аргиллитовой толщами. В отложениях айбалинской свиты установлены пачки с активными газопроявлениями (скважина 1-П Арыскум, Дощан-2), а в скважине Дощан-5 пачки переслаивания аргиллитов и песчаников с коэффициентом открытой пористости Коп=16-20% в интервалах 2000-2004м и 2012-2015м получен фонтанный приток нефти с газом дебитом Он=24,8м3/сут и Ог=3,3т.м3/сут. Средний юрский нефтегазоносный подкомплекс приурочен к толще, стратиграфический объединяющей отложения дощанской и карагансайской свит. Из песчаников дощанской свиты получены промышленные притоки газа на структуре Нуралы (скв. №3, интервалы 2337-2345м, 2359-2361м и 2366-2370м) дебитом 24,4 т.м3/сут на 9мм щтуцере, а также нефти и газа на структуре Майбулак (скважины №1, 5 и 9) и нефти на месторождений Кумколь и др. Верхний юрский нефтегазоносный подкомплекс приурочен к верхнеюрской толще, сложенной песчано-алевролитовыми и глинисто-аргиллитовыми пачками кумкольской и акшабулакской свит. Нефтегазоносность подкомплекса подтверждена получением промышленных притоков нефти и газа на площадях Кумколь, Арыскум, Нуралы, Аксай, Кызылкия, Акшабулак, Дощан, Майбулак. Нижнемеловой нефтегазоносный комплекс приурочен к верхненеокомской свите и арыскумской свите нижнего неокома. Нефтегазоносность нижнемелового (неокомского) комплекса подтверждена открытием залежей нефти и газа на месторождениях Кумколь, Аксай, Кызылкия и Нуралы и залежей газа на месторождениях Арыскум и Коныс. Из отложений верхнего неокома (скважина 1-п Бектас, интервал 962-974м) получен приток высоковязкой нефти с низким газовым фактором дебитом на 7мм штуцере, равным 29,1 м3/с.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >20 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 67 | 18 | 0 | 47 | 40 | 0 | 6 | 67 | 38 | 0 | 47 | 36 | 0
2 | 67 | 36 | 0 | 47 | 40 | 0 | 7 | 67 | 38 | 0 | 47 | 33 | 0
3 | 67 | 36 | 0 | 47 | 37 | 0 | 8 | 67 | 37 | 0 | 47 | 33 | 0
4 | 67 | 37 | 0 | 47 | 37 | 0 | 9 | 67 | 37 | 0 | 47 | 32 | 0
5 | 67 | 37 | 0 | 47 | 36 | 0 | 10 | 67 | 18 | 0 | 47 | 32 | 0
Общая площадь участка недр – 353,12 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 17
Участок под разведку Жаркайын Северный в Костанайской области
Краткая геологическая информация: В пределах Северо-Торгайского бассейна проявления нефти, газа и битумов отмечены во многих пунктах и в довольно широком стратиграфическом диапазоне осадков. В основном они связаны с карбонатно-терригенными толщами верхнего палеозоя (D3fm-C1), но в ряде случаев были установлены среди эффузивных пород пермотриаса и рэт-лейаса (туринская серия). В различных частях Северо-Торгайского осадочного бассейна подавляющее большинство признаков нефти и многочисленных, довольно интенсивных, нефтегазопроявлений, вплоть до непромышленных притоков, связано с квазиплатформенным комплексом пород верхнего палеозоя. В пределах участка стратиграфический диапазон осадочных отложений, с породными ассоциациями которых связаны известные нефтегазопроявления, достаточно широк - от верхнедевонских до среднекаменноугольных включительно. В пределах Северо-Торгайского бассейна в качестве возможного нефтегазоматеринского комплекса может быть принята вся толща верхнедевонско-нижнекаменноугольных образований. С большей достоверностью в Северо-Торгайском бассейне выделяются покрышки зонального типа, которыми можно считать глинистые толщи нижнего мела, глинисто-аргиллитовые комплексы пород средней-верхней юры и продукты траппового вулканизма нижнего-среднего триаса. В толще осадочных образований Северо-Торгайского бассейна достаточно широко развиты коллекторы разнообразных типов. В качестве зональных коллекторов принимаются: песчано-конгломератовые комплексы пород средне-верхнекаменноугольного возраста. К рангу региональных коллекторов относятся толщи карбонатных и песчаных пород верхнего девона и нижнего карбона.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >20 млн. т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 51 900 000
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 63 | 51 | 0 | 53 | 48 | 0 | 26 | 63 | 53 | 0 | 54 | 12 | 0 | 51 | 64 | 30 | 0 | 54 | 7 | 0
2 | 63 | 51 | 0 | 53 | 52 | 0 | 27 | 63 | 54 | 0 | 54 | 12 | 0 | 52 | 64 | 30 | 0 | 54 | 6 | 0
3 | 63 | 49 | 0 | 53 | 52 | 0 | 28 | 63 | 54 | 0 | 54 | 11 | 0 | 53 | 64 | 29 | 0 | 54 | 6 | 0
4 | 63 | 49 | 0 | 53 | 54 | 0 | 29 | 64 | 2 | 0 | 54 | 11 | 0 | 54 | 64 | 29 | 0 | 54 | 2 | 0
5 | 63 | 51 | 0 | 53 | 54 | 0 | 30 | 64 | 2 | 0 | 54 | 16 | 0 | 55 | 64 | 34 | 0 | 54 | 2 | 0
6 | 63 | 51 | 0 | 53 | 58 | 0 | 31 | 64 | 8 | 0 | 54 | 16 | 0 | 56 | 64 | 34 | 0 | 53 | 56 | 0
7 | 63 | 49 | 0 | 53 | 58 | 0 | 32 | 64 | 8 | 0 | 54 | 18 | 0 | 57 | 64 | 29 | 0 | 53 | 56 | 0
8 | 63 | 49 | 0 | 54 | 0 | 0 | 33 | 64 | 15 | 0 | 54 | 18 | 0 | 58 | 64 | 29 | 0 | 53 | 55 | 0
9 | 63 | 50 | 0 | 54 | 0 | 0 | 34 | 64 | 15 | 0 | 54 | 16 | 0 | 59 | 64 | 22 | 0 | 53 | 55 | 0
10 | 63 | 50 | 0 | 54 | 4 | 0 | 35 | 64 | 17 | 0 | 54 | 16 | 0 | 60 | 64 | 22 | 0 | 53 | 52 | 0
11 | 63 | 52 | 0 | 54 | 4 | 0 | 36 | 64 | 17 | 0 | 54 | 18 | 0 | 61 | 64 | 23 | 0 | 53 | 52 | 0
12 | 63 | 52 | 0 | 54 | 5 | 0 | 37 | 64 | 32 | 0 | 54 | 18 | 0 | 62 | 64 | 23 | 0 | 53 | 51 | 0
13 | 63 | 54 | 0 | 54 | 5 | 0 | 38 | 64 | 32 | 0 | 54 | 19 | 0 | 63 | 64 | 25 | 0 | 53 | 51 | 0
14 | 63 | 54 | 0 | 54 | 7 | 0 | 39 | 64 | 35 | 0 | 54 | 19 | 0 | 64 | 64 | 25 | 0 | 53 | 50 | 0
15 | 63 | 51 | 0 | 54 | 7 | 0 | 40 | 64 | 35 | 0 | 54 | 21 | 0 | 65 | 64 | 28 | 0 | 53 | 50 | 0
16 | 63 | 51 | 0 | 54 | 9 | 0 | 41 | 64 | 42 | 0 | 54 | 21 | 0 | 66 | 64 | 28 | 0 | 53 | 48 | 0
17 | 63 | 42 | 0 | 54 | 9 | 0 | 42 | 64 | 42 | 0 | 54 | 17 | 0 | 67 | 64 | 18 | 0 | 53 | 48 | 0
18 | 63 | 42 | 0 | 54 | 14 | 0 | 43 | 64 | 41 | 0 | 54 | 17 | 0 | 68 | 64 | 18 | 0 | 53 | 49 | 0
19 | 63 | 44 | 0 | 54 | 14 | 0 | 44 | 64 | 41 | 0 | 54 | 10 | 0 | 69 | 64 | 16 | 0 | 53 | 49 | 0
20 | 63 | 44 | 0 | 54 | 15 | 0 | 45 | 64 | 36 | 0 | 54 | 10 | 0 | 70 | 64 | 16 | 0 | 53 | 51 | 0
21 | 63 | 50 | 0 | 54 | 15 | 0 | 46 | 64 | 36 | 0 | 54 | 13 | 0 | 71 | 64 | 14 | 0 | 53 | 51 | 0
22 | 63 | 50 | 0 | 54 | 14 | 0 | 47 | 64 | 32 | 0 | 54 | 13 | 0 | 72 | 64 | 14 | 0 | 53 | 50 | 0
23 | 63 | 51 | 0 | 54 | 14 | 0 | 48 | 64 | 32 | 0 | 54 | 9 | 0 | 73 | 64 | 7 | 0 | 53 | 50 | 0
24 | 63 | 51 | 0 | 54 | 13 | 0 | 49 | 64 | 31 | 0 | 54 | 9 | 0 | 74 | 64 | 7 | 0 | 53 | 48 | 0
25 | 63 | 53 | 0 | 54 | 13 | 0 | 50 | 64 | 31 | 0 | 54 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Общая площадь участка недр – 2429,48 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 18
Участок под разведку Жаркайын Южный в Костанайской области
Краткая геологическая информация: В пределах Северо-Торгайского бассейна проявления нефти, газа и битумов отмечены во многих пунктах и в довольно широком стратиграфическом диапазоне осадков. В основном они связаны с карбонатно-терригенными толщами верхнего палеозоя (D3fm-C1), но в ряде случаев были установлены среди эффузивных пород пермотриаса и рэт-лейаса (туринская серия). В различных частях Северо-Торгайского осадочного бассейна подавляющее большинство признаков нефти и многочисленных, довольно интенсивных, нефтегазопроявлений, вплоть до непромышленных притоков, связано с квазиплатформенным комплексом пород верхнего палеозоя. В пределах участка стратиграфический диапазон осадочных отложений, с породными ассоциациями которых связаны известные нефтегазопроявления, достаточно широк - от верхнедевонских до среднекаменноугольных включительно. В пределах Северо-Торгайского бассейна в качестве возможного нефтегазоматеринского комплекса может быть принята вся толща верхнедевонско-нижнекаменноугольных образований. С большей достоверностью в Северо-Торгайском бассейне выделяются покрышки зонального типа, которыми можно считать глинистые толщи нижнего мела, глинисто-аргиллитовые комплексы пород средней-верхней юры и продукты траппового вулканизма нижнего-среднего триаса. В толще осадочных образований Северо-Торгайского бассейна достаточно широко развиты коллекторы разнообразных типов. В качестве зональных коллекторов принимаются: песчано-конгломератовые толщи пород средней юры, которые в единичных рифтах (грабенах, депрессиях) Убагано-Кушмурунской и Приишимской зон и песча-но-конгломератовые комплексы пород средне-верхнекаменноугольного возраста. К рангу региональных коллекторов относятся толщи карбонатных и песчаных пород верхнего девона и нижнего карбона. К зональным коллекторам относятся карбонатные и песчанистые породы среднего девона и зона дезинтеграции протерозойско-нижнепалеозойских складчато-метаморфических образований выступов фундамента.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >60 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге):48 180 500
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 63 | 54 | 0 | 53 | 9 | 0 | 29 | 64 | 8 | 0 | 53 | 46 | 0 | 57 | 64 | 22 | 0 | 53 | 44 | 0
2 | 63 | 54 | 0 | 53 | 12 | 0 | 30 | 64 | 8 | 0 | 53 | 44 | 0 | 58 | 64 | 22 | 0 | 53 | 42 | 0
3 | 63 | 55 | 0 | 53 | 12 | 0 | 31 | 64 | 7 | 0 | 53 | 44 | 0 | 59 | 64 | 28 | 0 | 53 | 42 | 0
4 | 63 | 55 | 0 | 53 | 14 | 0 | 32 | 64 | 7 | 0 | 53 | 43 | 0 | 60 | 64 | 28 | 0 | 53 | 40 | 0
5 | 63 | 58 | 0 | 53 | 14 | 0 | 33 | 64 | 5 | 0 | 53 | 43 | 0 | 61 | 64 | 25 | 0 | 53 | 40 | 0
6 | 63 | 58 | 0 | 53 | 16 | 0 | 34 | 64 | 5 | 0 | 53 | 42 | 0 | 62 | 64 | 25 | 0 | 53 | 37 | 0
7 | 63 | 54 | 0 | 53 | 16 | 0 | 35 | 64 | 3 | 0 | 53 | 42 | 0 | 63 | 64 | 31 | 0 | 53 | 37 | 0
8 | 63 | 54 | 0 | 53 | 19 | 0 | 36 | 64 | 3 | 0 | 53 | 41 | 0 | 64 | 64 | 31 | 0 | 53 | 28 | 0
9 | 63 | 53 | 0 | 53 | 19 | 0 | 37 | 64 | 2 | 0 | 53 | 41 | 0 | 65 | 64 | 23 | 0 | 53 | 28 | 0
10 | 63 | 53 | 0 | 53 | 22 | 0 | 38 | 64 | 2 | 0 | 53 | 39 | 0 | 66 | 64 | 23 | 0 | 53 | 24 | 0
11 | 63 | 52 | 0 | 53 | 22 | 0 | 39 | 64 | 7 | 0 | 53 | 39 | 0 | 67 | 64 | 31 | 0 | 53 | 24 | 0
12 | 63 | 52 | 0 | 53 | 24 | 0 | 40 | 64 | 7 | 0 | 53 | 37 | 0 | 68 | 64 | 31 | 0 | 53 | 10 | 0
13 | 63 | 53 | 0 | 53 | 24 | 0 | 41 | 64 | 6 | 0 | 53 | 37 | 0 | 69 | 64 | 23 | 0 | 53 | 10 | 0
14 | 63 | 53 | 0 | 53 | 29 | 0 | 42 | 64 | 6 | 0 | 53 | 36 | 0 | 70 | 64 | 23 | 0 | 53 | 9 | 0
15 | 63 | 55 | 0 | 53 | 29 | 0 | 43 | 64 | 7 | 0 | 53 | 36 | 0 | 71 | 64 | 16 | 0 | 53 | 9 | 0
16 | 63 | 55 | 0 | 53 | 32 | 0 | 44 | 64 | 7 | 0 | 53 | 35 | 0 | 72 | 64 | 16 | 0 | 53 | 11 | 0
17 | 63 | 57 | 0 | 53 | 32 | 0 | 45 | 64 | 17 | 0 | 53 | 35 | 0 | 73 | 64 | 15 | 0 | 53 | 11 | 0
18 | 63 | 57 | 0 | 53 | 39 | 0 | 46 | 64 | 17 | 0 | 53 | 38 | 0 | 74 | 64 | 15 | 0 | 53 | 14 | 0
19 | 63 | 54 | 0 | 53 | 39 | 0 | 47 | 64 | 18 | 0 | 53 | 38 | 0 | 75 | 64 | 12 | 0 | 53 | 14 | 0
20 | 63 | 54 | 0 | 53 | 41 | 0 | 48 | 64 | 18 | 0 | 53 | 39 | 0 | 76 | 64 | 12 | 0 | 53 | 13 | 0
21 | 63 | 51 | 0 | 53 | 41 | 0 | 49 | 64 | 21 | 0 | 53 | 39 | 0 | 77 | 64 | 3 | 0 | 53 | 13 | 0
22 | 63 | 51 | 0 | 53 | 43 | 0 | 50 | 64 | 21 | 0 | 53 | 41 | 0 | 78 | 64 | 3 | 0 | 53 | 12 | 0
23 | 63 | 53 | 0 | 53 | 43 | 0 | 51 | 64 | 19 | 0 | 53 | 41 | 0 | 79 | 64 | 2 | 0 | 53 | 12 | 0
24 | 63 | 53 | 0 | 53 | 45 | 0 | 52 | 64 | 19 | 0 | 53 | 44 | 0 | 80 | 64 | 2 | 0 | 53 | 10 | 0
25 | 63 | 51 | 0 | 53 | 45 | 0 | 53 | 64 | 20 | 0 | 53 | 44 | 0 | 81 | 64 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0
26 | 63 | 51 | 0 | 53 | 48 | 0 | 54 | 64 | 20 | 0 | 53 | 48 | 0 | 82 | 64 | 0 | 0 | 53 | 9 | 0
27 | 64 | 7 | 0 | 53 | 48 | 0 | 55 | 64 | 28 | 0 | 53 | 48 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
28 | 64 | 7 | 0 | 53 | 46 | 0 | 56 | 64 | 28 | 0 | 53 | 44 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Общая площадь участка недр – 2288,46 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 19
Участок под разведку Жаркайын Южный - 2 в Костанайской области
Краткая геологическая информация: В пределах Северо-Торгайского бассейна проявления нефти, газа и битумов отмечены во многих пунктах и в довольно широком стратиграфическом диапазоне осадков. В основном они связаны с карбонатно-терригенными толщами верхнего палеозоя (D3fm-C1), но в ряде случаев были установлены среди эффузивных пород пермотриаса и рэт-лейаса (туринская серия). В различных частях Северо-Торгайского осадочного бассейна подавляющее большинство признаков нефти и многочисленных, довольно интенсивных, нефтегазопроявлений, вплоть до непромышленных притоков, связано с квазиплатформенным комплексом пород верхнего палеозоя. В пределах участка стратиграфический диапазон осадочных отложений, с породными ассоциациями которых связаны известные нефтегазопроявления, достаточно широк - от верхнедевонских до среднекаменноугольных включительно. В пределах Северо-Торгайского бассейна в качестве возможного нефтегазоматеринского комплекса может быть принята вся толща верхнедевонско-нижнекаменноугольных образований. С большей достоверностью в Северо-Торгайском бассейне выделяются покрышки зонального типа, которыми можно считать глинистые толщи нижнего мела, глинисто-аргиллитовые комплексы пород средней-верхней юры и продукты траппового вулканизма нижнего-среднего триаса. В толще осадочных образований Северо-Торгайского бассейна достаточно широко развиты коллекторы разнообразных типов. В качестве зональных коллекторов принимаются: песчано-конгломератовые толщи пород средней юры, которые в единичных рифтах (грабенах, депрессиях) Убагано-Кушмурунской и Приишимской зон и песча-но-конгломератовые комплексы пород средне-верхнекаменноугольного возраста. К рангу региональных коллекторов относятся толщи карбонатных и песчаных пород верхнего девона и нижнего карбона. К зональным коллекторам относятся карбонатные и песчанистые породы среднего девона и зона дезинтеграции протерозойско-нижнепалеозойских складчато-метаморфических образований выступов фундамента.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >60 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 17 170 250,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 63 | 43 | 0 | 53 | 21 | 0 | 21 | 63 | 42 | 0 | 53 | 45 | 0
2 | 63 | 43 | 0 | 53 | 23 | 0 | 22 | 63 | 42 | 0 | 53 | 44 | 0
3 | 63 | 44 | 0 | 53 | 23 | 0 | 23 | 63 | 46 | 0 | 53 | 44 | 0
4 | 63 | 44 | 0 | 53 | 24 | 0 | 24 | 63 | 46 | 0 | 53 | 41 | 0
5 | 63 | 45 | 0 | 53 | 24 | 0 | 25 | 63 | 48 | 0 | 53 | 41 | 0
6 | 63 | 45 | 0 | 53 | 27 | 0 | 26 | 63 | 48 | 0 | 53 | 40 | 0
7 | 63 | 38 | 0 | 53 | 27 | 0 | 27 | 63 | 50 | 0 | 53 | 40 | 0
8 | 63 | 38 | 0 | 53 | 29 | 0 | 28 | 63 | 50 | 0 | 53 | 36 | 0
9 | 63 | 34 | 0 | 53 | 29 | 0 | 29 | 63 | 51 | 0 | 53 | 36 | 0
10 | 63 | 34 | 0 | 53 | 28 | 0 | 30 | 63 | 51 | 0 | 53 | 34 | 0
11 | 63 | 30 | 0 | 53 | 28 | 0 | 31 | 63 | 50 | 0 | 53 | 34 | 0
12 | 63 | 30 | 0 | 53 | 43 | 0 | 32 | 63 | 50 | 0 | 53 | 32 | 0
13 | 63 | 37 | 0 | 53 | 43 | 0 | 33 | 63 | 51 | 0 | 53 | 32 | 0
14 | 63 | 37 | 0 | 53 | 46 | 0 | 34 | 63 | 51 | 0 | 53 | 28 | 0
15 | 63 | 32 | 0 | 53 | 46 | 0 | 35 | 63 | 50 | 0 | 53 | 28 | 0
16 | 63 | 32 | 0 | 53 | 49 | 0 | 36 | 63 | 50 | 0 | 53 | 26 | 0
17 | 63 | 35 | 0 | 53 | 49 | 0 | 37 | 63 | 49 | 0 | 53 | 26 | 0
18 | 63 | 35 | 0 | 53 | 53 | 0 | 38 | 63 | 49 | 0 | 53 | 24 | 0
19 | 63 | 41 | 0 | 53 | 53 | 0 | 39 | 63 | 47 | 0 | 53 | 24 | 0
20 | 63 | 41 | 0 | 53 | 45 | 0 | 40 | 63 | 47 | 0 | 53 | 21 | 0
Общая площадь участка недр – 812,43 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 20
Участок под разведку Северный Тургай-1 в Костанайской области
Краткая геологическая информация: В различных частях Северо-Торгайского осадочного бассейна подавляющее большинство признаков нефти и многочисленных, довольно интенсивных, нефтегазопроявлений, вплоть до непромышленных притоков, связано с квазиплатформенным комплексом пород верхнего палеозоя. В пределах рассматриваемого бассейна стратиграфический диапазон осадочных отложений, с породными ассоциациями которых связаны известные нефтегазопроявления, достаточно широк - от верхнедевонских до среднекаменноугольных включительно. В пределах Северо-Торгайского бассейна в качестве возможного нефтегазоматеринского комплекса может быть принята вся толща верхнедевонско-нижнекаменноугольных образований. В толще осадочных образований Северо-Торгайского бассейна достаточно широко развиты коллекторы разнообразных типов. К рангу региональных коллекторов относятся толщи карбонатных и песчаных пород верхнего девона и нижнего карбона. К зональным коллекторам относятся карбонатные и песчанистые породы среднего девона и зона дезинтеграции протерозойско-нижнепалеозойских складчато-метаморфических образований выступов фундамента. Песчаники нижнего карбона, переслаивающиеся с известняками и сменяющие их выше по разрезу, характеризуются пористостью до 17%, проницаемостью 13 мД. Результаты определений физических свойств верхневизейских и серпуховских пород Новонежинской площади показывают, что открытая пористость в алевролитах достигает 12,03%, песчаниках - 11,05%, брекчиях - 15,29%.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >80 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 94 890 500,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 64 | 36 | 0 | 52 | 19 | 0 | 16 | 63 | 25 | 0 | 52 | 13 | 0
2 | 64 | 36 | 0 | 51 | 50 | 0 | 17 | 63 | 56 | 0 | 52 | 13 | 0
3 | 64 | 9 | 0 | 51 | 50 | 0 | 18 | 63 | 56 | 0 | 52 | 12 | 0
4 | 64 | 9 | 0 | 51 | 55 | 0 | 19 | 63 | 58 | 0 | 52 | 12 | 0
5 | 63 | 40 | 0 | 51 | 55 | 0 | 20 | 63 | 58 | 0 | 52 | 13 | 0
6 | 63 | 40 | 0 | 51 | 20 | 0 | 21 | 64 | 9 | 0 | 52 | 13 | 0
7 | 63 | 29 | 0 | 51 | 20 | 0 | 22 | 64 | 9 | 0 | 52 | 12 | 0
8 | 63 | 29 | 0 | 51 | 26 | 0 | 23 | 64 | 13 | 0 | 52 | 12 | 0
9 | 63 | 20 | 0 | 51 | 26 | 0 | 24 | 64 | 13 | 0 | 52 | 13 | 0
10 | 63 | 20 | 0 | 51 | 52 | 0 | 25 | 64 | 23 | 0 | 52 | 13 | 0
11 | 63 | 21 | 0 | 51 | 52 | 0 | 26 | 64 | 23 | 0 | 52 | 11 | 0
12 | 63 | 21 | 0 | 51 | 54 | 0 | 27 | 64 | 24 | 0 | 52 | 11 | 0
13 | 63 | 20 | 0 | 51 | 54 | 0 | 28 | 64 | 24 | 0 | 52 | 12 | 0
14 | 63 | 20 | 0 | 52 | 11 | 0 | 29 | 64 | 29 | 0 | 52 | 12 | 0
15 | 63 | 25 | 0 | 52 | 11 | 0 | 30 | 64 | 29 | 0 | 52 | 19 | 0
Общая площадь участка недр – 4604,86 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 21
Участок под разведку Северный Тургай-2 в Костанайской области
Краткая геологическая информация: В различных частях Северо-Торгайского осадочного бассейна подавляющее большинство признаков нефти и многочисленных, довольно интенсивных, нефтегазопроявлений, вплоть до непромышленных притоков, связано с квазиплатформенным комплексом пород верхнего палеозоя. В пределах рассматриваемого бассейна стратиграфический диапазон осадочных отложений, с породными ассоциациями которых связаны известные нефтегазопроявления, достаточно широк - от верхнедевонских до среднекаменноугольных включительно. В пределах Северо-Торгайского бассейна в качестве возможного нефтегазоматеринского комплекса может быть принята вся толща верхнедевонско-нижнекаменноугольных образований. В толще осадочных образований Северо-Торгайского бассейна достаточно широко развиты коллекторы разнообразных типов. К рангу региональных коллекторов относятся толщи карбонатных и песчаных пород верхнего девона и нижнего карбона. К зональным коллекторам относятся карбонатные и песчанистые породы среднего девона и зона дезинтеграции протерозойско-нижнепалеозойских складчато-метаморфических образований выступов фундамента. Песчаники нижнего карбона, переслаивающиеся с известняками и сменяющие их выше по разрезу, характеризуются пористостью до 17%, проницаемостью 13 мД. Результаты определений физических свойств верхневизейских и серпуховских пород Новонежинской площади показывают, что открытая пористость в алевролитах достигает 12,03%, песчаниках - 11,05%, брекчиях - 15,29%.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >70 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 98 739 750,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 65 | 30 | 0 | 52 | 14 | 0 | 11 | 65 | 1 | 0 | 51 | 56 | 0
2 | 65 | 30 | 0 | 51 | 10 | 0 | 12 | 65 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0
3 | 65 | 6 | 0 | 51 | 10 | 0 | 13 | 64 | 36 | 0 | 52 | 1 | 0
4 | 65 | 6 | 0 | 51 | 46 | 0 | 14 | 64 | 36 | 0 | 52 | 19 | 0
5 | 65 | 8 | 0 | 51 | 46 | 0 | 15 | 64 | 59 | 0 | 52 | 19 | 0
6 | 65 | 8 | 0 | 51 | 51 | 0 | 16 | 64 | 59 | 0 | 52 | 16 | 0
7 | 65 | 20 | 0 | 51 | 51 | 0 | 17 | 65 | 5 | 0 | 52 | 16 | 0
8 | 65 | 20 | 0 | 51 | 54 | 0 | 18 | 65 | 5 | 0 | 52 | 19 | 0
9 | 65 | 6 | 0 | 51 | 54 | 0 | 19 | 65 | 20 | 0 | 52 | 19 | 0
10 | 65 | 6 | 0 | 51 | 56 | 0 | 20 | 65 | 20 | 0 | 52 | 14 | 0
Общая площадь участка недр – 4476,81 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 22
Участок под разведку Прииртышский-2 в Павлодарской области
Краткая геологическая информация: Сведения о перспективах нефтегазоносности Павлодарского Прииртышья, расположенного в зоне сочленения каледонской и герцинской складчатых областей, крайне малы. Характеризуется общегеологическим изучением, проведены региональные сейсморазведочные исследования. Геологический разрез слагают три структурных этажа: складчатый фундамент, промежуточный верхнепалеозойско-нижнемезозойский и платформенный верхнеюрско-кайнозойский. В области каледонской складчатости наложенные мульды выполнены слабодислоцированными отложениями от живета до карбона-перми, а в области герцинид – слабодислоцированными отложениями каменноугольно-юрского возраста. Анализ волнового поля указывает на присутствие слабо дислоцированных отложений палеозоя на глубину 5-6 км. Для отложений широко распространенного промежуточного структурного этажа характерно пологонаклонное залегание, редко превышающее 10 градусов. Плитный мезокайнозойский структурный этаж залегает субгоризонтально.
Представляющими поисковый интерес с точки зрения нефтегазоносносного потенциала, являются отложения верхнего девона - нижнего карбона. Потенциальная нефтегазоносность Павлодарского Прииртышья также связывается с зоной регионального воздымания в сторону Центрально-Казахстанского срединного массива юрского песчано-глинистого комплекса, который надежно перекрыт с водоупором глинистых пород мелового возраста. В образованиях осадочного чехла к ним можно отнести глинистые отложения берриас - валанжина и, в первую очередь, отложения верхней юры - баженовскую свиту. На юге Западно-Сибирского бассейна , в Омской опорной скважине вскрыт ее аналог - марьямовская свита; предполагается ее распространение на юг, на территорию Павлодарского Прииртышья.
Район, связанный с Западно-Сибирской низменностью с ее гигантскими нефтегазовыми запасами, несомненно заслуживает постановки детальных геологоразведочных работ
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >25 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях: Не найдено в приложениях к отчетам, разведочные скважины согласно информационным платформам не найдены.
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 93 593 000,0
Общая площадь участка недр – 4454,47 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 77 | 2 | 0 | 53 | 44 | 0 | 23 | 77 | 24 | 0 | 53 | 7 | 0 | 45 | 76 | 23 | 0 | 53 | 11 | 0
2 | 77 | 2 | 0 | 53 | 42 | 0 | 24 | 77 | 24 | 0 | 53 | 5 | 0 | 46 | 76 | 23 | 0 | 53 | 15 | 0
3 | 77 | 6 | 0 | 53 | 42 | 0 | 25 | 77 | 19 | 0 | 53 | 5 | 0 | 47 | 76 | 27 | 0 | 53 | 15 | 0
4 | 77 | 6 | 0 | 53 | 40 | 0 | 26 | 77 | 19 | 0 | 53 | 4 | 0 | 48 | 76 | 27 | 0 | 53 | 14 | 0
5 | 77 | 7 | 0 | 53 | 40 | 0 | 27 | 77 | 18 | 0 | 53 | 4 | 0 | 49 | 76 | 28 | 0 | 53 | 14 | 0
6 | 77 | 7 | 0 | 53 | 36 | 0 | 28 | 77 | 18 | 0 | 53 | 1 | 0 | 50 | 76 | 28 | 0 | 53 | 11 | 0
7 | 77 | 11 | 0 | 53 | 36 | 0 | 29 | 77 | 15 | 0 | 53 | 1 | 0 | 51 | 76 | 33 | 0 | 53 | 11 | 0
8 | 77 | 11 | 0 | 53 | 37 | 0 | 30 | 77 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 52 | 76 | 33 | 0 | 53 | 16 | 0
9 | 77 | 17 | 0 | 53 | 37 | 0 | 31 | 77 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 76 | 30 | 0 | 53 | 16 | 0
10 | 77 | 17 | 0 | 53 | 34 | 0 | 32 | 77 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 54 | 76 | 30 | 0 | 53 | 19 | 0
11 | 77 | 23 | 0 | 53 | 34 | 0 | 33 | 77 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 55 | 76 | 33 | 0 | 53 | 19 | 0
12 | 77 | 23 | 0 | 53 | 32 | 0 | 34 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 56 | 76 | 33 | 0 | 53 | 22 | 0
13 | 77 | 20 | 0 | 53 | 32 | 0 | 35 | 76 | 45 | 0 | 53 | 0 | 0 | 57 | 76 | 30 | 0 | 53 | 22 | 0
14 | 77 | 20 | 0 | 53 | 30 | 0 | 36 | 76 | 45 | 0 | 53 | 5 | 0 | 58 | 76 | 30 | 0 | 53 | 48 | 0
15 | 77 | 23 | 0 | 53 | 30 | 0 | 37 | 76 | 41 | 0 | 53 | 5 | 0 | 59 | 76 | 55 | 0 | 53 | 48 | 0
16 | 77 | 23 | 0 | 53 | 20 | 0 | 38 | 76 | 41 | 0 | 53 | 6 | 0 | 60 | 76 | 55 | 0 | 53 | 46 | 0
17 | 77 | 17 | 0 | 53 | 20 | 0 | 39 | 76 | 28 | 0 | 53 | 6 | 0 | 61 | 76 | 53 | 0 | 53 | 46 | 0
18 | 77 | 17 | 0 | 53 | 11 | 0 | 40 | 76 | 28 | 0 | 53 | 7 | 0 | 62 | 76 | 53 | 0 | 53 | 44 | 0
19 | 77 | 30 | 0 | 53 | 11 | 0 | 41 | 76 | 20 | 0 | 53 | 7 | 0 | 63 | 76 | 55 | 0 | 53 | 44 | 0
20 | 77 | 30 | 0 | 53 | 8 | 0 | 42 | 76 | 20 | 0 | 53 | 10 | 0 | 64 | 76 | 55 | 0 | 53 | 43 | 0
21 | 77 | 25 | 0 | 53 | 8 | 0 | 43 | 76 | 22 | 0 | 53 | 10 | 0 | 65 | 76 | 59 | 0 | 53 | 43 | 0
22 | 77 | 25 | 0 | 53 | 7 | 0 | 44 | 76 | 22 | 0 | 53 | 11 | 0 | 66 | 76 | 59 | 0 | 53 | 44 | 0

## Slide 23
Участок под разведку Самтыр Северный в Мангистауской области
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 51 | 15 | 0 | 43 | 55 | 0 | 6 | 51 | 7 | 0 | 43 | 53 | 0
2 | 51 | 15 | 0 | 43 | 50 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 43 | 53 | 0
3 | 51 | 10 | 0 | 43 | 50 | 0 | 8 | 51 | 4 | 0 | 43 | 54 | 0
4 | 51 | 10 | 0 | 43 | 52 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | 43 | 54 | 0
5 | 51 | 7 | 0 | 43 | 52 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | 43 | 55 | 0
Общая площадь участка недр – 106,73 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Краткая геологическая информация: В административном отношении участок расположен на крайнем юго-востоке Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан у границы с Узбекистаном. В осадочном чехле участка работ выделяется три структурных комплекса: дотриасовый (квазифундамент), триасовый рифтовый и юрско-неогеновый платформенный, более детально изучен верхний комплекс. Строение дотриасового комплекса по площади работ характеризуется в его средней части и соответствует кровле верхне-девонско нижнепермского складчатого комплекса, где он залегает на глубинах от 3000 до 10000 м. Ниже в пределах площади работ в сейсмической картине регулярные отражения не выделяются. Кровля комплекса квазифундамента в зоне Шахпахтинской ступени соответствует ОГ V - подошва юрских отложений, а в зоне Ассакеауданской впадины соответствует ОГ V3 - подошва триасового рифтового комплекса. Триасовый рифтовый структурный этаж, кровле триасового комплекса, в пределах Ассакеауданской впадины соответствует ОГ V и подошве ОГ V3. Отличительной чертой Южно-Мангышлакского бассейна от строения Северного Утюрта является развитие триасового рифтового комплекса залегающего поверх верхнепермских пород квазифундамента. Строение юрско-неогенового платформенного структурного этажа, в результате геологического изучения структур Мангышлака было выявлено, что в верхнеюрское время происходил достаточно большой конседиментационный рост мезозойских структур. Это означает, что толщина пород верхней юры в сводах структур существенно меньше, чем на ее флангах, что происходит по причине роста структур в верхнеюрское время. Сейсмическая сеть профилей по блоку Самтыр достаточно редкая, по этой причине данная особенность недостаточно хорошо выражена по площади. Однако, на всех сейсмических профилях пересекающих своды структур эта особенность утонения верхнеюрского комплекса четко прослеживается Сейсморазведочные поисковые работы на Северном Устюрте, начатые в 1950-х гг., выполнялись в модификации МОВ до начала 1970г., этими работами выявлено большинство известных антиклинальных структур, выраженных по кровле и подошве меловых отложений. По внутриюрским и более глубоким отложениям материал был менее достоверным. С 1972-73 гг. начато выполнение сейсморазведки ОГ, в том числе с перекрытием площадей, ранее отработанных методом МОВ, так как большая информативность новой методики позволяла увеличить глубинность исследований. С 1985 г. выполнялись поисковые сейсморазведочные работы на Северном Устюрте в результате ее работ заново перекрыты сейсморазведкой ОГТ с цифровой регистрацией значительные площади, ранее отработанные с аналоговыми станциями. По поверхностям Ш, IV отражающих горизонтов эти работы существенного прироста информации не обеспечили. Прирост геологической информации обеспечен, в основном, по доюрским отложениям. Существенно уточнялись построения по подошве юры (OF V), по внутритриасовым границам (горизонты V2, V3, VI), по поверхности доартинских отложений палеозоя. Участок Самтыр находится в Южно-МангышлакскоУстюртской нефтегазоносной области и расположен между Кансуйским (на западе) и Шахпахтинским (на востоке) газоносными районами. Такое благоприятное географическое положение и общность геологического строения с соседними районами позволяет предполагать высокую вероятность открытия на участке Самтыр залежей углеводородов. Дальнейшие перспективы открытия месторождений газа и газоконденсата связываются здесь на данном этапе изучения территории с доизучением основного продуктивного комплекса региона - мезозойскими (в основном юрскими) теригенными отложениями (смежные с участком месторождения Шахпахты, Джел, Кансу).
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях:
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 88 403 000,0

## Slide 24
Участок под разведку Самтыр Южный в Мангистауской области
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 51 | 15 | 0 | 43 | 55 | 0 | 6 | 51 | 7 | 0 | 43 | 53 | 0
2 | 51 | 15 | 0 | 43 | 50 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 43 | 53 | 0
3 | 51 | 10 | 0 | 43 | 50 | 0 | 8 | 51 | 4 | 0 | 43 | 54 | 0
4 | 51 | 10 | 0 | 43 | 52 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | 43 | 54 | 0
5 | 51 | 7 | 0 | 43 | 52 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | 43 | 55 | 0
Общая площадь участка недр – 106,73 км2
Глубина – до кристаллического фундамента
Краткая геологическая информация: В административном отношении участок расположен на крайнем юговостоке Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан у границы с Узбекистаном. В осадочном чехле участка работ выделяется три структурных комплекса: дотриасовый (квазифундамент), триасовый рифтовый и юрско-неогеновый платформенный, более детально изучен верхний комплекс. Строение дотриасового комплекса по площади работ характеризуется вегоредейчастиисоветет кровле верне-дево нижнеого складчатого комплекса, где он залегает на глубинах от 3000 до 10000 м. Ниже в пределах площади работ в сейсмической картине регулярные отражения не выделяются. Кровля комплекса квазифундамента в зоне Шахпахтинской ступени соответствует ОГ V - подошва юрских отложений, а в зоне Ассакеауданской впадины соответствует ОГ V3 - подошва триасового рифтового комплекса. Триасовый рифтовый структурный этаж, кровле триасового комплекса, в пределах Ассакеауданской впадины соответствует ОГ V и подошве ОГ V3. Отличительной чертой Южно-Мангышлакского бассейна от строения Северного Утюрта является развитие триасового рифтового комплекса залегающего поверх верхнепермских пород квазифундамента. Строение юрско-неогенового платформенного структурного этажа, в результате геологического изучения структур Мангышлака было выявлено, что в верхнеюрское время происходил достаточно большой конседиментационный рост мезозойских структур. Это означает, что толщина пород верхней юры в сводах структур существенно меньше, чем на ее флангах, что происходит по причине роста структур в верхнеюрское время. Сейсмическая сеть профилей по блоку Самтыр достаточно редкая, по этой причине данная особенность недостаточно хорошо выражена по площади. Однако, на всех сейсмических профилях пересекающих своды структур ето особеннот утонения верхнеюского комплекса четко прослеживается. Сейсморазведочные поисковые работы на Северном Устюрте, начатые в 1950-х гг., выполнялись в модификации МОВ до начала 1970г., этими работами выявлено большинство известных антиклинальных структур, выраженных по кровле и подошве меловых отложений. По внутриюрским и более глубоким отложениям материал был менее достоверным. С 1972-73 гг. начато выполнение сейсморазведки ОГТ, в том числе с перекрытием площадей, ранее отработанных методом МОВ, так как большая информативность новой методики позволяла увеличить глубинность исследований. С 1985 г. выполнялись поисковые сейсморазведочные работы на Северном Устюрте в результате ее работ заново перекрыты сейсморазведкой ОГТ с цифровой регистрацией значительные площади, ранее отработанные с аналоговыми станциями. По поверхностям Ш, IV отражающих горизонтов эти работы существенного прироста информации не обеспечили. Прирост геологической информации обеспечен, в основном, по доюрским отложениям. Существенно уточнялись построения по подошве юры (OF V), по внутритриасовым границам (горизонты V2, V3, VI), по поверхности доартинских отпожений палеозоя. Участок Самтыр находится в Южно-МангышлакскоУстюртской нефтегазоносной области и расположен между Кансуйским (на западе) и Шахпахтинским (на востоке) газоносными районами. Такое благоприятное географическое положение и общность геологического строения с соседними районами позволяет предполагать высокую вероятность открытия на участке Самтыр залежей углеводородов. Дальнейшие перспективы открытия месторождений газа и газоконденсата связываются здесь на данном этапе изучения территории с доизучением основного продуктивного комплекса региона - мезозойскими (в основном юрскими) теригенными отложениями (смежные с участком месторождения Шахпахты, Джел, Кансу).
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях:
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 100 556 250,0

## Slide 25
Участок под разведку Султан Западный в Кызылординской области
Краткая геологическая информация: В административном отношении месторождение находится в Теренозекском районе Кызылординской области. Участок находится в пределах Арыскумского грабен-синклинали. Арыскумская грабен-синклиналь расположена на юго-западной границе прогиба. В структурном плане выражена узкой, ширина 20-25км, линейно-вытянутой котловиной на 290км в северо-западном направлении. Осевая часть грабен-синклинали осложнена швом Главного Каратауского разлома с амплитудой от 400м на юго-востоке до 2000м на северо-западе и прибортовыми разломами с амплитудой от первых десятков метров до 500м. Наиболее погруженная часть Фундамента расположена между месторождениями Дощан и Коныс впритык к Главному Каратаускому разлому по геофизическим данным и находится на глубине 6500м. В северо-западной части грабен-синклиналь разломом северо-восточного направления отделяется от Жинишкекумской грабен-синклинали. Амплитуда разлома более 1000м, по которой южный борт Жинишкекумской грабен-синклинали резко опускается и поднимается плавно к северо-западу. По кровле среднеюрских отложений Арыскумская грабен-синклиналь выделяется котлованом шириной до 20км и протяженностью 170км. мощность нижне-среднеюрских отложений в осевой части котлована достигает 4000 и более метров, сокращаясь на бортах до полного сокращения. В пределах Арыскумской грабен-синклинали выявлены месторождения в основном нефти Арыскум, Дощан, Северный Дощан, Южный Дощан, Майбулак, Бектас, Коныс. Продуктивными отложениями являются палеозойские, юрские и меловые отложения. Почти все месторождения нефти приурочены и примыкают к Главному Каратаускому разлому и тектонически и литологически ограниченные. Оперяющих разломов от Главного Каратауского разлома очень много и в основном имеют северо-западное простирание. Ближе к Севастопольскому глубинному разлому локальные разломы наоборот имеют северо-восточное простирание, что дает возможность предполагать о разных направлениях движений блоков фундамента. По юго-западной части Арыскумской грабен-синклинали обоснованы как приоритетные объекты неантиклинального типа, связанные с возможными «палеоврезами» речных русел и дельтовых отложений (Нуралы, Дощан и др.). Перспективными на обнаружение новых ловушек, связанных с разломами, являются зоны котловин в глубоких прогибах (Арыскумский, Акшабулакский, Сарыланский, Бозингенский прогибы). В бортовых частях прогибов домезозойская поверхность разбита разломами северо-восточного простирания за счет растяжения и образования глубокой впадины. Разломы осадочного комплекса, «прожившие» до конца нижнего мела имеют северо-западное простирания. Почти любая ловушка затронута влиянием разломов регионального и часто локального характера. Это обеспечивало увеличение фильтрационно-емкостных параметров пород-коллекторов в отложениях по простиранию структур. В разрезе этого крупного структурно-тектонического элемента впадины выделено два нефтегазоносных комплекса: нижнемеловой (неокомский) и юрский. К настоящему времени в пределах Арыскумского прогиба открыто 35 месторождений, из них 29 приурочены к зонам нефтегазонакопления структурного типа, связанных с межграбеновыми поднятиями (горст-антиклинали), а 6-к зонам нефтегазонакопления, связанных с региональными разрывными нарушениями (Главный Каратауский разлом), т.е. к грабен-синклиналям. Практически все разведанные запасы и большая часть прогнозных ресурсов нефти и газа в ней связаны в основном с отложениями юры (51%), мела (42%) и небольшая часть - с отложениями палеозоя (7%). По запасам нефти и газа в Арыскумском грабен-синклинале сосредоточено около 15% от балансовых запасов. Нефтегазоносный потенциал Арыскумской грабен-синклинали еще до конца не раскрыт и требует дальнейшего изучения и возможно открытие залежей и месторождении нефти и газа различного типа в отложениях от коры выветривания фундамента - до апт-альбских отложении мела.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях:
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 51 | 15 | 0 | 43 | 55 | 0 | 6 | 51 | 7 | 0 | 43 | 53 | 0
2 | 51 | 15 | 0 | 43 | 50 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 43 | 53 | 0
3 | 51 | 10 | 0 | 43 | 50 | 0 | 8 | 51 | 4 | 0 | 43 | 54 | 0
4 | 51 | 10 | 0 | 43 | 52 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | 43 | 54 | 0
5 | 51 | 7 | 0 | 43 | 52 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | 43 | 55 | 0
Общая площадь участка недр – 106,73 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 26
Участок под разведку Султан Южный в Кызылординской области
Краткая геологическая информация: В административном отношении месторождение находится в Теренозекском районе Кызылординской области. Участок находится в пределах Арыскумского грабен-синклинали. Арыскумская грабен-синклиналь расположена на юго-западной границе прогиба. В структурном плане выражена узкой, ширина 20-25км, линейно-вытянутой котловиной на 290км в северо-западном направлении. Осевая часть грабен-синклинали осложнена швом Главного Каратауского разлома с амплитудой от 400м на юго-востоке до 2000м на северо-западе и прибортовыми разломами с амплитудой от первых десятков метров до 500м. Наиболее погруженная часть фундамента расположена между месторождениями Дощан и Коныс впритык к Главному Каратаускому разлому по геофизическим данным и находится на глубине 6500м. В северо-западной части грабен-синклиналь разломом северо-восточного направления отделяется от Жинишкекумской грабен-синклинали. Амплитуда разлома более 1000м, по которой южный борт Жинишкекумской грабен-синклинали резко опускается и поднимается плавно к северо-западу. По кровле среднеюрских отложений Арыскумская грабен-синклиналь выделяется котлованом шириной до 20км и протяженностью 170км. мощность нижне-среднеюрских отложений в осевой части котлована достигает 4000 и более метров, сокращаясь на бортах до полного сокращения. В пределах Арыскумской грабен-синклинали выявлены месторождения в основном нефти Арыскум, Дощан, Северный Дощан, Южный Дощан, Майбулак, Бектас, Коныс. Продуктивными отложениями являются палеозойские, юрские и меловые отложения. Почти все месторождения нефти приурочены и примыкают к Главному Каратаускому разлому и тектонически и литологически ограниченные. Оперяющих разломов от Главного Каратауского разлома очень много и в основном имеют северо-западное простирание. Ближе к Севастопольскому глубинному разлому локальные разломы наоборот имеют северо-восточное простирание, что дает возможность предполагать о разных направлениях движений блоков фундамента. По юго-западной части Арыскумской грабен-синклинали обоснованы как приоритетные объекты неантиклинального типа, связанные с возможными «палеоврезами» речных русел и дельтовых отложений (Нуралы, Дощан и др.). Перспективными на обнаружение новых ловушек, связанных с разломами, являются зоны котловин в глубоких прогибах (Арыскумский, Акшабулакский, Сарыланский, Бозингенский прогибы). В бортовых частях прогибов домезозойская поверхность разбита разломами северо-восточного простирания за счет растяжения и образования глубокой впадины. Разломы осадочного комплекса, «прожившие» до конца нижнего мела имеют северо-западное простирания. Почти любая ловушка затронута влиянием разломов регионального и часто локального характера. Это обеспечивало увеличение фильтрационно-емкостных параметров пород-коллекторов в отложениях по простиранию структур. В разрезе этого крупного структурно-тектонического элемента впадины выделено два нефтегазоносных комплекса: нижнемеловой (неокомский) и юрский. К настоящему времени в пределах Арыскумского прогиба открыто 35 месторождений, из них 29 приурочены к зонам нефтегазонакопления структурного типа, связанных с межграбеновыми поднятиями (горст-антиклинали), а 6-к зонам нефтегазонакопления, связанных с региональными разрывными нарушениями (Главный Каратауский разлом), т.е. к грабен-синклиналям. Практически все разведанные запасы и большая часть прогнозных ресурсов нефти и газа в ней связаны в основном с отложениями юры (51%), мела (42%) и небольшая. часть - с отложениями палеозоя (7%). По запасам нефти и газа в Арыскумском грабен-синклинале сосредоточено около 15% от балансовых запасов. Нефтегазоносный потенциал Арыскумской грабен-синклинали еще до конца не раскрыт и требует дальнейшего изучения и возможно открытие залежей и месторождении нефти и газа различного типа в отложениях от коры выветривания фундамента - до апт-альбских отложении мела.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях:
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 51 | 15 | 0 | 43 | 55 | 0 | 6 | 51 | 7 | 0 | 43 | 53 | 0
2 | 51 | 15 | 0 | 43 | 50 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 43 | 53 | 0
3 | 51 | 10 | 0 | 43 | 50 | 0 | 8 | 51 | 4 | 0 | 43 | 54 | 0
4 | 51 | 10 | 0 | 43 | 52 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | 43 | 54 | 0
5 | 51 | 7 | 0 | 43 | 52 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | 43 | 55 | 0
Общая площадь участка недр – 106,73 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 27
Участок под разведку Султан Восточный в Кызылординской области
Краткая геологическая информация: В административном отношении месторождение находится в Теренозекском районе Кызылординской области. Участок находится в пределах Арыскумского грабен-синклинали. Арыскумская грабен-синклиналь расположена на юго-западной границе прогиба. В структурном плане выражена узкой, ширина 20-25км, линейно-вытянутой котловиной на 290км в северо-западном направлении. Осевая часть грабен-синклинали осложнена швом Главного Каратауского разлома с амплитудой от 400м на юго-востоке до 2000м на северо-западе и прибортовыми разломами с амплитудой от первых десятков метров до 500м. Наиболее погруженная часть фундамента расположена между месторождениями Дощан и Коныс впритык к Главному Каратаускому разлому по геофизическим данным и находится на глубине 6500м. В северо-западной части грабен-синклиналь разломом северо-восточного направления отделяется от Жинишкекумской грабен-синклинали. Амплитуда разлома более 1000м, по которой южный борт Жинишкекумской грабен-синклинали резко опускается и поднимается плавно к северо-западу. По кровле среднеюрских отложений Арыскумская грабен-синклиналь выделяется котлованом шириной до 20км и протяженностью 170км. мощность нижне-среднеюрских отложений в осевой части котлована достигает 4000 и более метров, сокращаясь на бортах до полного сокращения. В пределах Арыскумской грабен-синклинали выявлены месторождения в основном нефти Арыскум, Дощан, Северный Дощан, Южный Дощан, Майбулак, Бектас, Коныс. Продуктивными отложениями являются палеозойские, юрские и меловые отложения. Почти все месторождения нефти приурочены и примыкают к Главному Каратаускому разлому и тектонически и литологически ограниченные. Оперяющих разломов от Главного Каратауского разлома очень много и в основном имеют северо-западное простирание. Ближе к Севастопольскому глубинному разлому локальные разломы наоборот имеют северо-восточное простирание, что дает возможность предполагать о разных направлениях движений блоков фундамента. По юго-западной части Арыскумской грабен-синклинали обоснованы как приоритетные объекты неантиклинального типа, связанные с возможными «палеоврезами» речных русел и дельтовых отложений (Нуралы, Дощан и др.). Перспективными на обнаружение новых ловушек, связанных с разломами, являются зоны котловин в глубоких прогибах (Арыскумский, Акшабулакский, Сарыланский,, Бозингенский прогибы). В бортовых частях прогибов домезозойская поверхность разбита разломами северо-восточного простирания за счет растяжения и образования глубокой впадины. Разломы осадочного комплекса, «прожившие» до конца нижнего мела имеют северо-западное простирания. Почти любая ловушка затронута влиянием разломов регионального и часто локального характера. Это обеспечивало увеличение фильтрационно-емкостных параметров пород-коллекторов в отложениях по простиранию структур. В разрезе этого крупного структурно-тектонического элемента впадины выделено два нефтегазоносных комплекса: нижнемеловой (неокомский) и юрский. К настоящему времени в пределах Арыскумского прогиба открыто 35 месторождений, из них 29 приурочены к зонам нефтегазонакопления структурного типа, связанных с межграбеновыми поднятиями (горст-антиклинали), а 6-к зонам нефтегазонакопления, связанных с региональными разрывными нарушениями (Главный Каратауский разлом), т.е. к грабен-синклиналям. Практически все разведанные запасы и большая часть прогнозных ресурсов нефти и газа в ней связаны в основном с отложениями юры (51%), мела (42%) и небольшая! часть - с отложениями палеозоя (7%). По запасам нефти и газа в Арыскумском грабен-синклинале сосредоточено около 15% от балансовых запасов. Нефтегазоносный потенциал Арыскумской грабен-синклинали еще до конца не раскрыт и требует дальнейшего изучения и возможно открытие залежей и месторождении нефти и газа различного типа в отложениях от коры выветривания фундамента - до апт-альбских отложении мела.
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях:
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 51 | 15 | 0 | 43 | 55 | 0 | 6 | 51 | 7 | 0 | 43 | 53 | 0
2 | 51 | 15 | 0 | 43 | 50 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 43 | 53 | 0
3 | 51 | 10 | 0 | 43 | 50 | 0 | 8 | 51 | 4 | 0 | 43 | 54 | 0
4 | 51 | 10 | 0 | 43 | 52 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | 43 | 54 | 0
5 | 51 | 7 | 0 | 43 | 52 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | 43 | 55 | 0
Общая площадь участка недр – 106,73 км2
Глубина – до кристаллического фундамента

## Slide 28
Участок под разведку Султан Северный в Кызылординской области
Краткая геологическая информация: В административном отношении месторождение находится в Теренозекском районе Кызылординской области. Участок находится в пределах Арыскумского грабен-синклинали. Арыскумская грабен-синклиналь расположена на юго-западной границе прогиба. В структурном плане выражена узкой, ширина 20-25км, линейно-вытянутой котловиной на 290км в северо-западном направлении. Осевая часть грабен-синклинали осложнена швом Главного Каратауского разлома с амплитудои от 400м на юго-востоке до 2000м на северо-западе и прибортовыми разломами с амплитудой от первых десятков метров до 500м. Наиболее погруженная часть фундамента расположена между месторождениями Дощан и Коныс впритык к Главному Каратаускому разлому по геофизическим данным и находится на глубине 6500м. В северо-западной части грабен-синклиналь разломом северо-восточного направления отделяется от Жинишкекумской грабен-синклинали. Амплитуда разлома более 1000м, по которой южный борт Жинишкекумской грабен-синклинали резко опускается и поднимается плавно к северо-западу. По кровле среднеюрских отложений Арыскумская грабен-синклиналь выделяется котлованом шириной до 20км и протяженностью 170км. мощность нижне-среднеюрских отложений в осевой части котлована достигает 4000 и более метров, сокращаясь на бортах до полного сокращения. В пределах Арыскумской грабен-синклинали выявлены месторождения в основном нефти Арыскум, Дощан, Северный Дощан, Южный Дощан, Майбулак, Бектас, Коныс. Продуктивными отложениями являются палеозойские, юрские и меловые отложения. Почти все месторождения нефти приурочены и примыкают к Главному Каратаускому разлому и тектонически и литологически ограниченные. Оперяющих разломов от Главного Каратауского разлома очень много и в основном имеют северо-западное простирание. Ближе к Севастопольскому глубинному разлому локальные разломы наоборот имеют северо-восточное простирание, что дает возможность предполагать о разных направлениях движений блоков фундамента. По юго-западной части Арыскумской грабен-синклинали обоснованы как приоритетные объекты неантиклинального типа, связанные с возможными «палеоврезами» речных русел и дельтовых отложений (Нуралы, Дощан и др.). Перспективными на обнаружение новых ловушек, связанных с разломами, являются зоны котловин в. глубоких прогибах (Арыскумский, Акшабулакский, Сарыланский, Бозингенский прогибы). В бортовых частях прогибов домезозойская поверхность разбита разломами северо-восточного простирания за счет растяжения и образования глубокой впадины. Разломы осадочного комплекса, «прожившие» до конца нижнего мела имеют северо-западное простирания. Почти любая ловушка затронута влиянием разломов регионального и часто локального характера. Это обеспечивало увеличение фильтрационно-емкостных параметров пород-коллекторов в отложениях по простиранию структур. В разрезе этого крупного структурно-тектонического элемента впадины выделено два нефтегазоносных комплекса: нижнемеловой (неокомский) и юрский. К настоящему времени в пределах Арыскумского прогиба открыто 35 месторождений, из них 29 приурочены к зонам нефтегазонакопления структурного типа, связанных с межграбеновыми поднятиями (горст-антиклинали), а 6-к зонам нефтегазонакопления, связанных с региональными разрывными нарушениями (Главный Каратауский разлом), т.е. к грабен-синклиналям. Практически все разведанные запасы и большая часть прогнозных ресурсов нефти и газа в ней связаны в основном с отложениями юры (51%), мела (42%) и небольшая часть - с отложениями палеозоя (7%). По запасам нефти и газа в Арыскумском грабен-синклинале сосредоточено около 15% от балансовых запасов. Нефтегазоносный потенциал Арыскумской грабен-синклинали еще до конца не раскрыт и требует дальнейшего изучения и возможно открытие залежей и месторождении нефти и газа различного типа в отложениях от коры……
Оценка прогнозных ресурсов углеводородов на участке: >10 млн.т. усл. топл.
Исторические отчеты в АО «НГС» по №РГФ/ТГФ: -
Список разведочных скважин на участке и прилегающих территориях:
Стартовый размер подписного бонуса, (тенге): 12 975 000,0
Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | № | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  | 
 | град | мин | сек | град | мин | сек |  | град | мин | сек | град | мин | сек
1 | 51 | 15 | 0 | 43 | 55 | 0 | 6 | 51 | 7 | 0 | 43 | 53 | 0
2 | 51 | 15 | 0 | 43 | 50 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 43 | 53 | 0
3 | 51 | 10 | 0 | 43 | 50 | 0 | 8 | 51 | 4 | 0 | 43 | 54 | 0
4 | 51 | 10 | 0 | 43 | 52 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | 43 | 54 | 0
5 | 51 | 7 | 0 | 43 | 52 | 0 | 10 | 51 | 1 | 0 | 43 | 55 | 0
Общая площадь участка недр – 106,73 км2
Глубина – до кристаллического фундамента